建设项目环境影响报告表编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产6000吨PVC板材建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南金佰利新材料有限公司 |
| 法人代表 | 何雄伟 | 联系人 | 何雄伟 |
| 通讯地址 | 汨罗市循环经济产业园汨罗市平桂制塑实业有限公司厂区内闲置厂房 |
| 联系电话 | 13055079168 | 传真 | / | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 汨罗市循环经济产业园汨罗市平桂制塑实业有限公司厂区内闲置厂房 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 | 行业类别及代码 | C2922 塑料板、管、型材制造 |
| 占地面积 (平方米) | 5288 | 建筑面积 (平方米) | 5288 |
| 总投资 (万元) | 1000 | 其中环保投资(万元) | 30 | 环保投资占总投资比例 | 3% |
| 评价经费 (万元) | \ | 预计投产日期 | 2017年12月 |
| 地理坐标 | 东经113°8'31"、北纬28°46'51" |
| 工程内容及规模 一、项目由来 近几年来，塑料与钢铁、木材、水泥一起共同构成了现代工业四大基础材料，在国民经济发展中占有重要地位。塑料具有材料综合性能优异，加工方便，生产和使用中可以显著节约能源等优点，被广泛应用于工农业及人民的日常生活之中。汨罗市宇翔新材料经营部（以下简称“建设单位”）为了应对消费者对于PVC板材的需求，同时增加社会经济效益，积极采用先进技术及先进设备发展高性能、高水平的产品以适应市场需求。因此建设单位拟在汨罗市循环经济产业园汨罗市平桂制塑实业有限公司厂区内闲置厂房建设“年产6000吨PVC板材建设项目”（以下简称“本项目”）。本项目占地面积为5288m2，建筑面积5288m2。本项目年产6000吨PVC板材。本项目总投资1000万元，环保投资30万元，占总投资的3%。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年本）中“N、轻工-116、塑料制品制造”中的“其他”，按要求应编制环境影响报告表。因此建设单位委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告表的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。 二、编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日； （7）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年6月1日； （9）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； （10）《环境保护公众参与办法》，环境保护部令第35号； （11）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （12）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （13）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）； （14）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）； （15）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （17）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，环保部2013年5月。 2、技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （5）《建设项目地下水环境影响评价规范》（DZO225-2004）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)。 三、建设内容及规模 1、本项目占地及建筑规模 本项目租用厂房两栋，占地面积为5288m2，建筑面积5288m2，项目组成具体情况如下表1-1所示。项目主体工程、仓储工程、辅助工程均为租赁建筑（已建成），公用工程为依托厂区内已建设的供水管网和供电线路，不需另外建设，本项目将主要建设环保工程。 表1-1 项目主要组成一览表 工程类别 工程名称 工程内容 生产功能 备注 主体工程 生产车间 建筑面积3844m2 生产PVC板材 租赁 仓储工程 仓库 建筑面积1000m2 存储原料、成品 辅助工程 办公室 建筑面积144m2 综合办公 宿舍、食堂 建筑面积300m2 员工食宿 公用工程 供电 工业园电网供给 \ 依托 给水 自来水管供给 \ 环保工程 废气治理设施 VOCs 集气罩+UV光催化设备+15m排气筒 达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2 014）表2中塑料制品制造行业有组织及无组织排放浓度限值 新建 粉尘 集气罩+布袋式脉冲除尘器+15m排气筒 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准 新建 食堂油烟 抽油烟机 执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）中的标准 新建 噪声治理设施 设备减震、隔声、绿化 对运营期噪声进行消减 新建 废水治理设施 隔油池、化粪池 生活污水经厂区预处理后排入污水管网 依托 循环冷却水池1个 冷却水在循环冷却池冷却后循环使用，定期补充损耗 新建 固废治理设施 垃圾池 交由环卫部门定期清运 依托 危废暂存间 经暂存后交由资质单位处理 新建 2、产品方案 本项目主要产品如表1-2所示。 表1-2产品清单 序号 产品 单位 产量 规格 1 护墙板 t/a 4000 3m*600mm*0.9mm、20kg 2 装饰板 t/a 1000 2.44m*1.2m*3mm、20kg 3 线材 t/a 1000 6m*6cm*3mm、10kg 备注：本项目产品因订单需要制作，规格大小会根据订单要求改变，因此本报告仅针对一般产品进行评价。 3、生产定员与工作制度 本项目职工总人数39人，均就近招募，提供食宿，8小时一班制，24小时生产，年工作300d。 4、生产设备及原辅料情况 本项目主要原辅材料见表1-3，主要设备见表1-4。 表1-3 主要原辅材料表 序号 名称 年耗量（t） 最大存放量（t） 来源 包装方式 储存位置 1 主料 PVC再生粒料 1800 50 外购 袋装 仓库 2 PVC树脂粉 1800 50 外购 袋装 仓库 3 轻质碳酸钙 1188 20 外购 袋装 仓库 4 竹木粉 1190 20 外购 袋装 仓库 5 辅料 CPE塑料增强剂 1.2 0.5 外购 袋装 仓库 6 硬脂酸 1.3 0.5 外购 袋装 仓库 7 发泡剂 3.5 1 外购 袋装 仓库 8 PVC膜 13.6 2 外购 捆装 仓库 9 复合稳定剂 4.03707 1 外购 袋装 仓库 10 能源 水 1726.5 / 自来水管供给 / / 11 电 6000度/a / 工业园电网供给 / / 备注：本项目PVC再生粒料为外购，严禁本项目采用废旧塑料进行直接加工生产。 主要原辅材料化学成分及物理化学性质： PVC再生粒料：为黄色半透明状，有光泽。工业生产的PVC分子量一般在5万～11万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2；有优异的介电性能。本项目使用的原材料为以PVC粒料为基料，与稳定剂、增塑剂、填料、着色剂及改剂等多种助剂混合经塑化、成型加工而成PVC再生粒料。PVC的分子量、结晶度、软化点等物理能随聚合反应条件（温度）而变。 PVC树脂粉：聚氯乙烯是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂。聚氯乙烯无固定的熔点，80℃～85℃开始软化，130℃变为粘弹态开始分解，160℃～180℃开始变为粘流态；聚氯乙烯很坚硬，溶解性也很差，只能溶于环己酮、二氯乙烯和四氢呋喃等少数溶剂中，对有机和无机酸、碱、盐均稳定。 轻质碳酸钙：白色粉末，无毒、无味、无刺激性，比重2.7，825℃分解为氧化钙和二氧化碳。在塑料加工行业中用作填充剂，可提高产品的硬度、表面光泽和表面平整性，还可起到一定的增白作用。 竹木粉：竹木粉是竹木加工厂的一种固废物，其来源丰富，收集竹子、木材经过各种加工刨切后产生的边角料和废料，再粉碎干燥筛分出一定细度的粉末即得竹木纤维粉。 硬脂酸：化学名十八烷酸，性状为白色略带光泽的蜡状小片结晶体，相对密度0.87，无毒，自燃点444.3℃，360℃左右分解。在塑料加工行业中，主要起到润滑和热稳定作用。 CPE塑料增强剂：塑料增强剂又称增强材料，是指添加到树脂中能与树脂紧密地结合，并使制品的机械力学性能显著提高的物质。 增强剂是制造增强塑料的重要材料，现在应用的增强剂绝大多数是高强度纤维状的惰性物质。如玻璃纤维、石棉、碳纤维、硼纤维、陶瓷纤维、芳酰胺纤维、不锈刚纤维、晶须及有机纤维等。这些高强度纤维各有其固有的特点，但也存在某些不足之处，因而在生产实践中，常常根据实际需要选用两种增强剂或添加填充剂来增强同一树脂基体，取长补短，使复合材料性能更完善。 理想增强剂应具备如下性能： ①增强剂必须具有大的长径比和足够的强度和坚韧性，对塑料的增强具备良好的功效。 ②具有与聚合物的黏合性和亲和性，有比较低的密度，能增大制品的拉伸强度和弹性率，增加材料的弯曲强度。 ③具备良好的尺寸稳定性，耐磨、耐蠕变和改善耐热性，如提高热变形温度，使线膨胀系数下降等。 ④提高抗冲击强度和表面硬度增大。 ⑤无毒、无臭、无污染，并价格便宜。 复合稳定剂：白色粉末，主要起到热稳定作用，通过吸收PVC树脂受热时产生的HCL，取代活泼氯和双键加成等方式达到热稳定化目的。 发泡剂：偶氮二甲酰胺（英文名称azodicarbonamide）又名偶氮二酰胺；二氮烯二羧酸酰胺；商品名为发泡剂AC或发泡剂ADC（Foamer ADC），是一种白色或淡黄色粉末，无毒，无嗅，不易燃烧，具有自熄性。溶于碱，不溶于汽油、醇、苯、吡啶和水。是一种在工业中常用到的发泡剂，可用于瑜伽垫、橡胶鞋底等生产，以增加产品的弹性。同时也可以用于食品工业，增加面粉团的强度和柔韧性。不同国家对它有不同的要求，在美国，属于“公认安全”的食品添加剂；在英国，将其视为致呼吸敏感物，认为其在工作场所的存在可能诱发哮喘；在中国，也可作为面粉处理剂限量使用。世界卫生组织则认为，有限的动物实验表明偶氮二甲酰胺被动物吸入或摄入后，大部分不被吸收，并快速通过粪便被排出，对实验动物的急性毒性较低，不会对皮肤、眼睛及呼吸道造成刺激。 PVC膜 ：PVC主要成分为聚氯乙烯，为微黄色半透明状，有光泽。透明度胜于聚乙烯、聚丙烯，差于聚苯乙烯，随助剂用量不同，分为软、硬聚氯乙烯，软制品柔而韧，手感粘，硬制品的硬度高于低密度聚乙烯，而低于聚丙烯，在屈折处会出现白化现象。常见制品:板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具等。是一种高分子材料。 表1-4主要设备一览表 序号 设 备 名 称 型号规格 单位 数量 备注 1 搅拌机 500-1000 台 2 江苏无锡 2 挤出机 SJZ55/120 台 8 佛山 3 覆膜机 TCB-Ⅱ 台 2 江苏无锡 4 破碎机 SHX-600 台 4 江苏无锡 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修正版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 5、公用工程 （1）交通：本项目位于湖南汨罗循环经济产业园区，交通较为便捷。 （2）供电：本项目由当地供电电网供电，能满足项目所需。 （3）供水：本项目供水由自来水管网供给。 （4）排水：采用雨污分流、清污分流。生产废水主要为冷却水，拟在厂区中部设置循环冷却池，冷却水在循环冷却池沉淀冷却后循环使用，定期补充损耗，不外排；生活污水经依托租赁厂房已建化粪池预处理处理后进入工业园污水管网，到汨罗市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级B标准后排放到汨罗江，汨罗市城市污水处理厂尾水排放口不在饮用水源保护区范围内，主要为渔业用水区执行Ⅲ类标准，对外环境影响很小。 四、建设项目可行性分析 1、产业政策符合性分析 本项目主要产品为PVC板材，主要生产设备如表1-4所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于汨罗市循环经济产业园汨罗市平桂制塑实业有限公司厂区内闲置厂房，建设单位已取得所在地的相关厂房租用合同，并取得湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会同意（详见附件）。结合湖南汨罗循环经济产业园区总体规划以及土地利用规划，该区域属于湖南汨罗循环经济产业园区中新材料区域，本项目为塑料板制造，不违反湖南汨罗循环经济产业园区相关产业政策。 本项目位于湖南汨罗循环经济产业园区内，项目用地属于工业用地，不侵占基本农田；项目周边无风景名胜区及自然保护区；项目周边均为湖南汨罗循环经济产业园区内企业，与周边居民均保持相当距离，且项目工艺较为简单，污染物产生量小，对周边影响较小，因此项目的建设与周边环境不相冲突。 3、平面布局合理性分析 本项目租用厂房两栋，占地面积5288m2。厂区大门位于项目区南侧。项目的宿舍、食堂等生活区域位于项目区的西北部，项目的办公区域位于项目区的东南部，项目区的北部为原辅料仓库、粉碎区，东部为覆膜区、成品仓库，中部位生产区域与冷却循环水池。项目区的北侧为其他企业厂房，南侧为汨罗市平桂制塑实业有限公司的食堂、宿舍、办公楼。 整个厂区人流、物流分开，方便了运输。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周设置有绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局合理。 建设项目符合产业政策及城市总体发展规划，选址避开环境敏感点，排放污染物在采取本报告提出的措施后，对环境无明显影响，不会改变环境功能。因此从选址的敏感性、产业政策及环境影响可接受性等分析结果综合来看，在严控建设项目污染物排放量的条件下，其选址及建设具有环境可行性。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，根据建设项目单位提供的资料和现场勘察，本项目租赁汨罗市循环经济产业园汨罗市平桂制塑实业有限公司厂区内闲置厂房进行生产。 湖南省汨罗市平桂制塑实业有限公司成立时间于2002 年，其拥有“平桂牌”、“洞庭牌”等品牌，是一家专业生产PVC门窗型材、PVC板材、塑钢型材、PVC粉料、塑料门窗、塑料型材的大型生产厂家。其厂房面积为60000 平方米。 由于汨罗市平桂制塑实业有限公司的经营问题，公司已经停产。故现有厂房均已闲置，因此汨罗市平桂制塑实业有限公司在此情况下，将厂区用地出租给其他符合相关产业政策以及国家政策的企业。 根据建设项目单位提供的资料和现场勘察，汨罗市平桂制塑实业有限公司厂区内现已入驻的企业（包括本项目）均为从事塑料制品的企业，具体分布详见附图。综上所述，本项目周边的企业，其生产工艺与原辅材料均与本项目无冲突影响的地方，故本项目与周边的企业相容性较好。 |

# 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、矿产资源等): 1、地理位置与交通 汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.44km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，而得市名。 2、地形、地貌 汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多样，水系相间，丘陵、山地、湖泊交错。最高峰达摩海拔777.5米，最低洼为磊石二沟村，海拔26米以下，最低点为24.3米，地层为元古界第冷家溪群，中生界白垩系和新生界第三系中村组、第四系。土壤主要为第四纪红色粘土和近代江湖冲积物，土壤发育完善。工程用地区域大部分为河湖混合粘土夹砾石层覆盖，厚7-8m，其下为砾石层，地基允许承载力标准值为fk=300Kpa左右。 3、土壤 项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。 发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。 发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。 发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。 发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。 第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。 4、气象、气候 汨罗地处亚热带，属典型的大陆性湿润季风气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。年平均气温为16.9°C，绝对最高温39.7°C，绝对最低温-13.4°C，年均降雨量1345.4毫米，一日最大降雨量159.9mm；年平均气压101.05kpa，年平均蒸发量；年最大风速13m/s，年平均风速2.6m/s；积雪最大厚度34cm。夏季风向偏南，冬季风向偏北，年均相对湿度81%，年均光照时数1714.9小时，无霜期270天左右，气候温暖，四季分明，无霜期长，冰冻期短，日照充足，雨量适度，有利于多种作物生长和多种动物繁衍生息。 表2-1气象条件 年平均气温 16.8-16. 9°C 最冷月（1月）平均气温 4.6°C 最热月（7月）平均气温 29.2°C 最冷月极端最低气温 -11.8°C 最热月极端最高气温 39. 9°C 年无霜期 256-278天 年降雨量 829~2336mm 历年最大积雪深度 20cm 年主导风向 NNW(夏季为S) 5、水文 境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9公里。流域面积在6.5平方公里以上的河流44条，其中100平方公里以上的河流10条。湘江水系有白水江、白砂河、砂河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿立方米；可利用的达28.43亿立方米。地下水储量24.21亿立方米，其中可开采量2.36亿立方米。水资源的理论蕴藏能量4.01万千瓦，已有水电站12处，尚可开发12处。史载名泉有贡水、白鹤泉、高泉、甘泉、清泉、福果泉等，富含多种微量元素，多有开采价值。 汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253公里，流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航，为东洞庭湖滨湖区最大河流。 项目拟建地范围的地下水可分为上层滞水、孔隙水与基岩裂隙水。上层滞水主要受降水和附近区域地表水补给。孔隙水为承压性水，受侧向补给较强，大气降水补给较弱。基岩裂隙水为大气降水和侧径流补给。 6、植被与生物多样性 汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、金钱豹、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、江豚（江猪）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等，但均不在评价范围内。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。 7、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-2： 表2-2 项目拟选址环境功能属性 序号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区划 汨罗江 一般渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准 2 环境空气功能区划 二类区， 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区划 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准 4 是否是基本农田 否 5 是否是森林公园 否 6 是否是生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是（两控区） 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂纳污集水范围 是 13 是否属于生态敏感脆弱区 否

# 3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 环境空气质量现状 对于环境空气质量现状数据，对于环境空气质量现状数据，本环评引用了《湖南省丽景光电科技有限公司年产5万台LED开关电源、10万米LED光源及发光模组建设项目》环评报告表中SO2、NO2、PM10的监测数据。监测时间为2017年6月。湖南省丽景光电科技有限公司位于本项目西北方向112m处。以上项目数据，符合数据引用的相关要求。 同时本环评委托湖南永蓝监测技术股份有限公司。项目周围TVOC、HCL进行了现状监测。 （1）监测布点：引用数据点位G1距本项目侧风向160m；G2距本项目侧风向280m；数据点位1#距本项目上风向580m团山村居民点；2#距本项目厂界下风向；3#距本项目下风向440m处团山村居民点； （2）监测因子：TVOC、HCL。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-1。 表3-1 大气环境质量统计结果 单位：（mg/m3） 监测点 项目 TVOC HCL 1# 浓度范围 0.0006~0.0008 0.03-0.05 超标率（%） 0 0 最大超标倍数 0 0 2# 浓度范围 0.0021~0.0026 0.03-0.04 超标率（%） 0 0 最大超标倍数 0 0 3# 浓度范围 0.0001~0.0011 0.02-0.04 超标率（%） 0 0 最大超标倍数 0 0 标准值 TVOC为小时值、HCL为一次值 0.6 0.05 续表3-1 引用数据统计结果 单位：（mg/m3） 监测点 项目 SO2 NO2 PM10 G1 浓度范围 0.013~0.021 0.016~0.021 0.085~0.088 超标率（%） 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 G2 浓度范围 0.014~0.022 0.016~0.020 0.088~0.092 超标率（%） 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 标准值 日均值（PM10），其余均为小时值 0.50 0.20 0.15 由上表3-1可见，SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准；HCL满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相应的标准。项目地环境空气质量良好。 地面水环境质量现状 本项目主要地表水环境为北面汨罗江，同时也是本项目的受纳水体，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本项目委托湖南永蓝监测技术股份有限公司于2017年8月14-15日对汨罗市城市污水处理厂上下游进行的环境监测数据。 （1）监测布点：W1：汨罗市城市污水处理厂上游500m；W2：汨罗市城市污水处理厂下游500m：W3：汨罗市城市污水处理厂下游2500m。 （2）监测因子：pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、氯化物、总磷、石油类、粪大肠菌群。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-2。 表3-2 汨罗江监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 监测点位 监测项目 08月14日 08月15日 标准值 是否达标 W1 pH 6.89 6.86 6～9 是 溶解氧 5.9 5.8 ≥5 是 化学需氧量 17 16 ≤20 是 五日生化需氧量 3.3 3.1 ≤4 是 阴离子表面活性剂 0.07 0.06 ≤0.2 是 氨氮 0.226 0.231 ≤1.0 是 氯化物 26 29 ≤250 是 总磷 0.04 0.03 ≤0.2 是 石油类 ND ND ≤0.05 是 粪大肠菌群 2300 2600 ≤10000个/L 是 W2 pH 7.12 7.09 6～9 是 溶解氧 5.7 5.5 ≥5 是 化学需氧量 19 17 ≤20 是 五日生化需氧量 3.5 3.2 ≤4 是 阴离子表面活性剂 0.09 0.07 ≤0.2 是 氨氮 0.345 0.327 ≤1.0 是 氯化物 31 28 ≤250 是 总磷 0.05 0.06 ≤0.2 是 石油类 ND ND ≤0.05 是 粪大肠菌群 3300 3400 ≤10000个/L 是 W3 pH 7.02 7.04 6～9 是 溶解氧 5.8 5.6 ≥5 是 化学需氧量 16 18 ≤20 是 五日生化需氧量 3.1 3.4 ≤4 是 阴离子表面活性剂 0.06 0.08 ≤0.2 是 氨氮 0.289 0.272 ≤1.0 是 氯化物 26 28 ≤250 是 总磷 0.04 0.05 ≤0.2 是 石油类 ND ND ≤0.05 是 粪大肠菌群 2700 2600 ≤10000个/L 是 由上表3-2可见，评价受纳水体汨罗江水质良好，所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年8月14日~15日对本项目四周环境噪声进行了现状监测，监测时间2天。监测期间，厂区未投入运营。监测结果如下表3-3： 表3-3 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号 监测点位 Leq（dB） 昼间 夜间 a 项目东厂界1m处 08月14日 55.3 42.9 08月15日 55.6 43.1 b 项目南厂界1m处 08月14日 61.6 44.5 项目厂界东1m处 08月15日 60.9 45.2 c 项目西厂界1m处 08月14日 59.4 43.8 项目厂界东1m处 08月15日 60.1 44.2 d 项目北厂界1m处 08月14日 58.4 43.5 08月15日 58.7 43.7 标准 65 55 根据表3-3的监测结果，本项目周边场界昼间噪声值均低于65dB(A)，夜间噪声均低于55dB(A)，声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。周边声环境质量良好。 生态环境现状 根据现场调查，选址地区域周边均为已建建筑，总体地表植被保持良好，作物生长正常，没受到明显的环境污染影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于汨罗市循环经济产业园汨罗市平桂制塑实业有限公司厂区内闲置厂房，建设项目周边敏感点如下表所示。 表3-4 建设项目周边敏感点一览表 环境要素 环境敏感点 方位 距离（m） 功能规模 环境保护区域标准 环境空气 居民 北面 271 约5户，12人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级 居民 东面 155 约20户，40人 居民 西南面 406 约30户，75人 声环境 居民 东面 155 约20户，40人 《声环境质量标准》GB3096-2008，3类 水环境 汨罗江 北侧 1500 渔业用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准 生态环境 项目所在地四周农作物植被 水土保持、保护生态系统的稳定性 —— 图3-1 环境保护目标示意图

# 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气质量：SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准；HCL满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相应的标准 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称 标准限值 1小时平均 日平均 一次 八小时值 SO2 500 150 / / NO2 200 80 / / PM10 / 150 / / TVOC / / / 600 HCL / 15 50 / 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 标准 监测因子 Ⅲ类标准值 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类标准 pH 6~9 DO ≥5 COD ≤20 BOD5 ≤4 NH3-N ≤1.0 总磷 ≤0.2（湖、库0.05） 石油类 ≤0.05 粪大肠菌群 ≤10000 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 表4-3 声环境质量标准限值 类 别 等效声级Leq 昼 间 夜 间 3类 dB（A） 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气：HCL、粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值；VOCs排放标准参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业有组织及无组织排放浓度限值。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）试行。 表4-4 大气污染物排放标准 序号 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 15m时最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 二级 监控点 浓度mg/m3 1 HCL 100 0.26 周界外浓度最高点 0.20 2 VOCs 50 1.5 2.0 3 颗粒物 120 3.5 1.0 表4-5饮食业油烟排放标准 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 废水：厂区生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 表4-6 污水排放标准 污染源 污染因子 单位 三级标准 废水 pH -- 6～9 COD mg/L 500 BOD5 mg/L 300 氨氮 mg/L / 动植物油 mg/L 100 总磷 mg/L / SS mg/L 400 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 标准 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目主要排放废水为生活污水，并且进入汨罗市城市污水处理厂进行深度处理，由于项目自身污水排放量较小，成分单一，且处置去向明确，故建议本项目不单独申请水总量指标；本项目废气产生VOCs、粉尘、HCL。因粉尘、HCL不在国家总量指标控制因素中，故建议本项目只对VOCs申请总量控制指标如下： 污染物 本项目排放量（t/a） 总量控制指标建议（t/a） VOCs 0.84907 0.9 |

# 5、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): 施工期 根据现场调查及企业提供的资料可知，项目租赁汨罗市循环经济产业园汨罗市平桂制塑实业有限公司厂区内闲置厂房等基础设施进行生产，不新征地，不新建建筑物；项目施工期间产生的环境影响因素主要有：施工机械设备的噪声、装修材料、运输车辆尾气、扬尘及施工人员生活污水等。 （1）废水：建设时期的废水主要来自于建筑施工废水和施工人员的生活污水（包括粪便污水、清洗污水等），经化粪池处理后进入污水处理厂处理。 （2）噪声：项目施工噪声主要来自电钻、墙体敲打等过程产生的机械噪声，其源强在70~95dB之间，噪声具有间歇性。 （3）废气：项目施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工设备燃油产生的废气；施工建筑材料的装卸、运输、堆砌过程以及运输过程中造成扬尘等。 （4）固体废物：项目施工过程中产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾等，生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处置，建筑垃圾用于周边工地的“三通一平”。 施工期仅为生产设备安装，产生污染主要为设备安装噪声等，影响较小，且随着施工期结束，其影响将减弱并消失。 运营期 本项目产品为护墙板、装饰板和线条，除了装饰板需要添加发泡剂，各个产品规格有所区别外，其余所使用的原辅材料、生产工艺均相同。 图5-1 PVC板材生产工艺流程图 工艺流程简述： ①粉碎：项目外购PVC再生粒料与生产过程中产生的残次品及边角料经粉碎后按适当比例掺入原料中用于产品的生产。粉碎采用粉碎机，粉碎后呈片状，粒径 0.3～0.5cm。 ②混合：粉碎后的碎片、PVC树脂和其他外购原料采用人工投入地面上的料斗内，后通过螺旋输送机送至混合机内进行混合搅拌，目的是使各种物料均匀混合，并达到一定程度的塑化。物料经与机械内璧的高速碰撞摩擦快速升温至设定温度 120℃左右，搅拌时间约 20 分钟，搅拌混合完毕后的物料冷却至 40℃以下后经混合机出料口出料至料池待用。 ③挤出成型：经混合搅拌后的物料通过输送机自动输送至挤出机投料口内。物料在螺杆旋转作用下，通过料筒内壁和螺杆表面摩擦剪切作用向前输送到加料段，在此松散物料被向前输送同时被压实；在压缩段，螺槽深度变浅，进一步压实，同时在料筒外加热和螺杆与料筒内壁摩擦剪切作用下，料温升高开始熔融，压缩段结束，进入均化段，在此，物料均匀、定温、定量挤出熔体，到机头后成型得到制品。机头模具内部布有盘管，冷却水循环流动使模具温度降低，以利于板材成型与模具及时分离。挤出工段加热采用电加热，加热温度 120℃左右。 ④裁切：挤出好的材料由裁切设备裁切。本项目裁切属于机器闸刀快速裁切，产生粉尘量可忽略不计，裁切过程中产生边角废料收集后重复回用。裁切后的成品经分装后进入仓库。 ⑤冷却：冷却的作用是使板材尺寸定型。石塑板冷却采用冷却水箱，内部装有喷淋装置，冷却水均匀地喷洒至板材表面使板材冷却定型。冷却水从冷却水箱流出后排至生产车间外的冷却循环水池，循环使用不排放。竹木纤维板采用自然冷却。 ⑥覆膜：覆膜用于板材的外包装。覆膜所用材料为PVC包装膜，采用自动覆膜机进行。覆膜时为增强膜与板材表面包裹的紧密性，需对已经覆过的PVC包装膜进行烤灼，温度约80℃，时间约2s。 ⑦成品入库待售。 本项目无造粒工序。 三、水平衡图 根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）规定的用水定额及《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003），平均每人用水45L/d，年工作日300天。生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量为0.936m3/d（280.8m3/a）。本项目采用水循环冷却系统对板材进行冷却。水循环冷却系统不会产生生产废水，但水循环冷却系统会因为水汽的蒸发损失水量，每天蒸发量根据业主提供资料为4.0m3/d，全年补充水量为1200m3。本项目用水一览详见下表。 表5-1 项目用水量计算一览表 序号 用水类别 用水 规模 用水定额 全年使用时间 日用水 量(m3) 年用水量(m3) 排水系数 日排水量(m3) 年排水量(m3) 1 生活用水 39人 45L/人·d 300d 1.755 526.5 0.8 1.404 421.2 2 水循环冷却系统补充水 新鲜水 300d 4 1200 -- -- -- 合计 -- -- 5.755 1726.5 -- 1.404 421.2 图5-2 水平衡图（最大用水量，单位：m3/d） 物料平衡表 表5-2 物料平衡一览表 序号 入方 出方 物料名称 数量（t/a） 物料名称 数量（t/a） 1 PVC再生粒料 1800 护墙板 4000 2 PVC树脂粉 1800 装饰板 1000 3 轻质碳酸钙 1188 线材 1000 4 竹木粉 1190 VOCs 0.84907 5 CPE塑料增强剂、硬脂酸、发泡剂等辅料 23.63707 HCL 0.06 6 -- -- 排放的粉尘 0.228 合计 -- 6001.13707 -- 6001.13707

主要污染工序 一、施工期主要污染工序 根据现场调查及企业提供的资料可知，项目租赁汨罗市循环经济产业园龙舟南路闲置厂房等基础设施进行生产，不新征地，不新建建筑物；施工期仅为生产设备安装，产生污染主要为设备安装噪声等，影响较小，且随着施工期结束，其影响将减弱并消失，故不再对施工期环境影响进行分析评价。 二、营运期污染工序 本项目污染工序以及产物系数可类比《汨罗市实诺威新材料有限公司年产3000吨UV板建设项目》，该项目环评编写于2015年12月，已经通过环评审查。其工艺流程为①混合，②挤出成型，③冷却，④覆膜，⑤UV辊涂。本项目除没有UV辊涂工序外，其余工艺均与《汨罗市实诺威新材料有限公司年产3000吨UV板建设项目》的工艺相同；同时该项目原辅料为PVC再生粒料、PVC树脂粉、钙镁粉、轻质碳酸钙、竹木粉、CPE塑料增强剂、硬脂酸、发泡剂等材料，与本项目接近；该项目主要产生的污染物为：大气污染物为机加工颗粒物和VOCs；项目无生产废水产生，废水为生活污水；噪声为设备机加工产生的噪声；固废为边角废料、收集的颗粒物、生活垃圾等一般固废以及废矿物油等危险固废；该项目污防措施为：项目生活污水经过厂区预处理后排入当地污水处理厂进行深度处理；颗粒物废气经机器自带设备布袋除尘器收集后车间通风排放；VOCs经活性炭吸附+15m高排气筒排放；厂区产生的噪声采用隔音降噪处理；项目产生的工业固废回收外售，不能利用的交由环卫部门处理，危险固废通过有资质的单位进行处理。 《汨罗市实诺威新材料有限公司年产3000吨UV板建设项目》与本项目的生产工艺、原辅材料、污染防治措施相似，故两个项目的污染产物系数具有可类比性。 本项目污染物主要是： 废水：员工生活污水； 废气：项目生产过程中产生粉尘、VOCs、HCL、食堂油烟； 噪声：机器运行过程中产生的设备噪声等； 固体废弃物：边角料、不合格产品、一般性废包装材料、收集到的粉尘以及职工生活垃圾等一般固废，维修机器产生的废矿物油等危险固废。 1、水污染物 本项目用水主要为循环冷却用水和职工生活用水。根据建设方提供的资料，项目生产车间地面只需定期清扫，不需要冲洗；项目生产过程不需要用到水；因此本项目废水主要为生活污水。 （1）生活污水 项目建成后，全厂员工39人，均就近招募，全年生产300天。用水主要为洗手、冲厕用水，用水量按45L/人·d计，排水系数按0.8计，则生活污水产生量为1.404m3/d，即421.2m3/a。 循环冷却水 本项目拟设置冷却塔一台，冷却水循环使用。本项目水冷方式为间接夹套冷却，不直接与物料接触，因此冷却后的水依然为清洁水，厂内拟设置循环冷却水池，冷却池规格为4m*4m*2m，冷却池每天增加新鲜水水量4 m3来维持循环使用，不外排。 表5-3 本项目废水产生及排放情况一览表 排放源 因子 处理前浓度（mg/L） 处理前产生量（t/a） 处理设施 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 冷却循环水（1200t/a） COD —— —— 循环不外排 —— —— SS —— —— —— —— 生活污水（421.2t/a） COD 300 0.12636 隔油池、化粪池 100 0.04212 NH3-N 30 0.012636 15 0.006318 2、大气污染物 项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气，主要废气为混合工段、粉碎工段产生的粉尘和覆膜工段、挤出成型工段产生的VOCs、HCL以及食堂油烟废气。 （1）粉尘 本项目粉尘主要产生于粉碎工段和混合工段。粉碎工序需使用粉碎机，在粉碎间内进行，残次品及边角料粉碎后呈片状，粒径 0.3～0.5cm，本项目物料混合搅拌采用高速混合机进行，混合机高速旋转过程中会产生部分粉尘，混合机出料口距地面上的料池高度约50cm，混合机出料时会产生部分粉尘。 粉尘的主要成分为轻质碳酸钙粉，无毒无味，无刺激性。根据建设单位提供的资料，类比《汨罗市实诺威新材料有限公司年产3000吨UV板建设项目》的数据，产尘系数约为0.2kg/t物料，则本项目粉尘产生量为1.2t/a。 企业拟将设置独立的混合、破碎工段车间，该车间为封闭式工作，同时粉尘经机器自带的脉冲式布袋除尘器收集处理后，经15m高排气筒排放。根据同类项目类比分析可知，粉尘收集效率约为90%，处理效率为90%。则收集的粉尘量约为0.972 t/a；有组织排放的粉尘约为0.108t/a，无组织排放的粉尘约为0.12t/a。 （2）VOCs、HCL ①挤出成型工段VOCs、HCL 本项目挤出成型工段采用电加热，加热温度 120℃左右，PVC塑粒在热解过程（180~200℃）由于分子间的剪切挤压下断链、分解、降解过程中产生游离单体和HCL。此外，废塑在加温过程中因为温度不够而无法完全热解，将产生大量的塑料颗粒烟尘及少量分子量较小的酸、酯、不饱和羟、过氧化物、甲醛、乙醛等气体物质(通常为VOCs)，加工温离热解温度值越远，分解量越小。由于加热在封闭条件下进行且加热温度在 180℃以下，所以产生的VOCs很少。 ②覆膜工段产生的VOCs 覆膜时为增强包装膜与板材表面包裹的紧密性，需对已经缠过的 PE（聚乙烯）包装膜进行烤灼，温度约 80℃，时间约 2s。根据PE（聚乙烯）理化性质可知，其热分解温度在 300℃以上，因此本项目设定温度下不会导致聚乙烯热分解，不会产生焦碳链焦化气体，但会产生少量的VOCs，本项目PE包装膜用量较少，且烤灼时间很短，因此烤灼废气产生量很小。 根据《“十三五”环境统计技术要求》中的PVC的产排污系数为：0.7448g/kg-产品，以及本项目年产6000tPVC板材，计算可知本项目VOCs的产生量为4.4688t/a ，根据类比同类项目《汨罗市实诺威新材料有限公司年产3000吨UV板建设项目》的数据以及建设方提供的资料，HCL的产生量约为原辅料用量的0.001%。因此本项目HCL产生量为0.06t/a。 本项目采用集气罩对工艺废气进行收集，收集的VOCs经UV光解净化器处理后，最终经过15米排气筒排放。本项目风机风量为5000m3/h，集气罩对工艺废气的收集效率约90%，UV光解净化器处理效率为90%。 表5-4 工艺废气源强 污染源 污染物名称 排气量 m3/h 方式 产生情况 排放情况 t/a mg/m3 kg/h t/a 工艺废气 VOCs 5000 有组织 4.02192 11.172 0.05586 0.40219 无组织 0.44688 -- 0.0153 0.44688 HCL 有组织 0.054 1.5 0.0075 0.054 无组织 0.006 -- 0.00083 0.006 （3）食堂油烟 本项目有39名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为3.51kg/a。食堂工作时间每天2h，基准排风量为4000m3/h，油烟产生浓度约1.46mg/m3，项目油烟通过抽风机收集由结构内设置的预留专用通道排烟竖井引至屋顶高空排放。 3、噪声 项目噪声污染源主要来自各车间机加工设备的运行噪声。主要设备噪声值见表5-5。 表5-5 项目的主要噪声源强表 单位：dB(A) 序号 设备名称 数量（台） 噪声源强 持续时间 1 搅拌机 2 85 连续 2 挤出机 8 80 3 覆膜机 2 75 4 破碎机 4 80 4、固体废弃物 本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾。主要包括：①生活垃圾，②不合格产品；③边角料；④收集的粉尘；⑤一般性废包装材料；⑥废矿物油。各固体废弃物的生产情况见表5-3。 （1）生活垃圾 根据建设方提供的资料，本项目生活垃圾产生按0.5kg/（人·d）计，厂区共有员工39人，则生活垃圾产生量为19.5kg/d（5.85t/a）。 （2）不合格产品 经检验后不合格的产品，根据建设方提供的资料其产生量按产品总量（6000t/a）的0.1%计，即6t/a。不合格产品利用破碎设备进行破碎成颗粒，重新作为生产原料进入生产线生产，实现100%回收利用。 （3）边角料 项目产品脱膜后需要进行人工修整，根据建设方提供的资料可知边角料的产生量为产品产量的（6000t/a）的0.1%计，即6t/a。边角料利用破碎设备进行破碎成颗粒，重新作为生产原料进入生产线生产，实现100%回收利用。 收集的粉尘 项目生产时环保设备收集到的粉尘约为0.972t/a。根据建设方提供资料，该部分固废回用于生产线。 （5）一般性废包装材料 根据建设方提供的资料可知项目一般性原料包装物产生量为3.0t/a，统一收集后外售。 （6）废矿物油 项目机器维修产生的废矿物油，其产生量约为0.1t，即0.1t/a，废矿物油这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW08，代码为900-201-08。收集后送有资质单位回收处理。 表5-6 本项目固废产生情况表 序号 类别 数量 废物属性 处理方式 1 生活垃圾 5.85/a 一般固废 环卫部门 2 不合格产品 10t/a 一般固废 收集重新投入生产 3 边角料 10t/a 一般固废 收集重新投入生产 4 收集到的粉尘 0.972 一般固废 收集重新投入生产 5 一般性废包装材料 3.0t/a 一般固废 收集后外售 6 废矿物油 0.1t/a 危险固废 有资质的单位处理

# 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 粉尘 | 有组织 | 1.08t/a，30mg/m3 | 0.108t/a，3 mg/m3 |
|  |  | 无组织 | 0.12t/a | 0.12t/a |
|  | VOCs | VOCs | 有组织 | 111.72mg/m3，4.02192t/a | 11.172mg/m3，0.40219t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.44688t/a | 0.44688t/a |
|  |  | HCL | 有组织 | 1.5mg/m3，0.054t/a | 1.5mg/m3，0.054t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.006t/a | 0.006t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 3.51kg/a，1.46 mg/m3 | 3.51kg/a，1.46mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 421.2t/a | 421.2t/a |
|  |  | CODCr | 300mg/l | 0.12636t/a | 100mg/l | 0.04212t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/l | 0.012636t/a | 15mg/l | 0.006318t/a |
| 固 体 废 物 | 整个厂区 | 一般废物 | 生活垃圾 | 5.85/a | 环卫部门统一处理 |
|  |  |  | 不合格产品 | 10t/a | 重新投入生产 |
|  |  |  | 边角料 | 10t/a |  |
|  |  |  | 收集到的粉尘 | 0.972 |  |
|  |  |  | 一般性废包装材料 | 3.0t/a | 外售 |
|  |  | 危险废物 | 废矿物油 | 0.1t/a | 有资质的单位处理 |
| 噪 声 | 营运期噪声 | 各车间机加工设备的运行噪声 | 60-80[dB(A)] | 3类标准昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) |
| 主要生态影响（不够可附另页） 运营期间，由于人流和物流数量增加，区域污染物排放量也将有所增加，这对现有自然生态系统造成一定影响，建设方应加强厂区绿化建设，改善区域生态环境。 对绿化带的布局，建设工程充分利用以生产线为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 本项目对周围的生态环境影响很小。 |

# 7、环境影响分析

一．施工期环境影响分析： 根据现场调查及企业提供的资料可知，项目租赁汨罗市循环经济产业园龙舟南路闲置厂房等基础设施进行生产，不新征地，不新建建筑物；施工期仅为生产设备安装，产生污染主要为设备安装噪声等，影响较小，且随着施工期结束，其影响将减弱并消失。 施工期大气环境影响预测与分析 项目施工过程中对项目采取以下降尘措施： a、施工中的物料、建筑垃圾的堆放采取防尘网遮盖、洒水等措施，避免起尘原材料的露天堆放； b、施工中的物料、建筑垃圾及时清运； c、对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘； d、施工过程中，废弃的建筑材料不得焚烧； 采取以上的降尘措施后，本项目施工期对区域大气环境影响较小。 施工期水环境影响预测与分析 本项目施工期废水主要是施工设备清洗废水以及施工人员生活废水。项目施工量较小，所产生的施工设备清洗水较少，建议将该部分废水回用作为施工场地降尘用水，不外排。施工人员生活废水经园区内现有宿舍的化粪池进行处理。 经以上措施处理后，项目施工期废水对区域水环境影响较小。 施工期噪声影响预测与分析 项目施工过程中的噪声主要是装修、设备安装中各施工机械运行过程中产生的噪声。拟采取以下噪声控制措施： a、合理安排施工时间，制定施工计划时，应尽量避免大量高噪声设备同时施工，其次，高噪声设备施工时尽量安排在昼间，减少夜间施工量。 b、合理布局施工场地，避免局部声级过高。 c、设备选型上尽量采用低噪声设备。固定机械设备可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法减低噪声。对动力机械设备进行定期的维修、养护，维持不良的设备常因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声级。运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 d、降低人为噪音，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。 d、建立临时屏障。对位置相对固定的机械设备，尽可能采用室内布置，不能入棚入室的可适当建立单面声障。 经以上措施处理后，项目施工期噪声可得到控制，施工结束即影响消失。 施工期固体废物影响预测与分析 项目施工期所产生的固体废物为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 施工期生活垃圾可同厂区内生活垃圾一并由当地环卫部门收集处置；产生的建筑垃圾中可回收废料尽量由施工单位回收利用，其他无法利用的建筑垃圾送临近的工业园建设用地内作为填方使用，不随意丢弃。 经以上措施处理后，项目施工期固体废物可得到妥善处置。 二．营运期环境影响分析： 1、水环境质量影响分析 本项目污水主要为生活污水。 本项目拟设置冷却塔一台，冷却水循环使用，本项目水冷方式为间接夹套冷却，不直接与物料接触，因此冷却后的水依然为清洁水，厂内拟设置循环冷却水池，冷却池规格为4m*4m*2m，冷却水循环使用；冷却池每天增加新鲜水用水量4吨,来维持循环使用。建设单位拟将地面采用混凝土浇筑硬化，并铺设至少2mm厚HDPE防渗膜，渗透系数≤10-10cm/s，且派专人定期检查循环水池运行情况，保证项目冷却水不外排，同时节约产品成本。 项目建成后，生活污水产生量为1.404m3/d，即421.2m3/a。生活污水依托湖南汨罗循环经济产业园现有化粪池处理后进入汨罗市生活污水处理厂处理后排放到汨罗江。 污水进入汨罗市生活污水处理厂处理可行性分析 汨罗市生活污水处理厂主要收集汨罗市城区、循环经济产业园区的生活污水和工业废水。根据调查，本项目属于该污水处理厂纳污区域，区域污水管网正在加紧建设中。项目建成营运后，污水排放量为421.2m3/a，主要来自于管理人员的生活污水，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油，均为污水处理厂常规处理项目。根据相关资料显示，汨罗市生活污水处理厂处理规模约为30万吨/天，本项目生活污水为421.2t/a（1.404t/d），日处理量仅占污水处理厂的0.00468‰。故污水经隔油化粪池处理后进入园区污水管网汇入汨罗市生活污水处理厂，不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，本项目污水纳入工业园污水处理厂集中处理是可行可靠的。 项目废水经汨罗市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级B标准后排放到汨罗江，汨罗市城市污水处理厂尾水排放口不在饮用水源保护区范围内，主要为渔业用水区执行Ⅲ类标准， 故本项目生活污水通过上述措施处理后可达标排放，不会对周边环境造成明显的影响。 2、环境空气质量影响分析 项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气，主要废气为混合工段、粉碎工段产生的粉尘和覆膜工段、挤出成型工段产生的VOCs、HCL以及食堂油烟废气。 （1）混合工段、破碎工段粉尘环境影响分析 由工程分析可知项目粉尘产生量为1.2t/a，企业拟将设置独立的混合、破碎工段车间，该车间为封闭式工作，同时粉尘经机器自带的脉冲式布袋除尘器收集处理后，经15m高排气筒排放。根据同类项目类比分析可知，粉尘收集效率约为90%，处理效率约为90%，则收集的粉尘量约为0.972 t/a；有组织排放的粉尘约为0.108t/a，无组织排放的粉尘约为0.12t/a。区域内粉尘能达标排放，说明本项目粉尘对周围环境影响不大。 本项目采用脉冲式布袋除尘器对粉尘进行处理可行性分析 除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。 废气处理工艺流程如下图所示： 图7-1 脉冲式布袋除尘处理工艺流程图 达标可行性 项目产生的粉尘通过处理后通过15m高的排气筒排放，有组织粉尘的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准中相关要求。项目无组织排放0.0167kg/h（0.12t/a）。本项目无组织粉尘的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准中相关要求，措施可行。 （2）VOCs、HCL 经工程分析计算得知，本项目VOCs产生量约为3.234t/a，HCL产生量为0.06t/a。针对本项目VOCs的特点，为降低投资成本，保证净化效果和减少运行费用，建设单位拟采用以UV光解净化器处理VOCs。建设单位拟在厂房生产线上方设置集气罩收集VOCs（收集率90％），接着经过送风系统（送风量为5000m3/h）送至UV光解净化器（处理效率以90%计），最后经离地15m高的排气筒排放。项目在生产过程中会有约10%的VOCs无组织排放。 本次评价采用估算模式SCREEN3对项目产生的VOCs影响范围进行预测，源强见表7-1（点源参数：排气筒高度15米，排气筒内径0.6米，烟气温度20℃），预测结果见表7-2。 表7-1 VOCs源强及预测参数 污染物 名称 排气量 m3/h 产生浓度 mg/m3 产生速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 排气筒高度 排气筒内径 VOCs 5000 111.72 0.5586 11.172 0.05586 15m 0.6m HCL 5000 1.5 0.075 1.5 0.075 15m 0.6m 表7-2 正常排放预测结果 距离 HCL VOCs 浓度mg/m3 占标率% 浓度mg/m3 占标率% 1 0 0 0 0 100 0.02691 1.79 0.004993 1.92 100 0.02691 1.79 0.004993 1.92 200 0.03073 2.05 0.005701 2.19 221 0.03124 2.08 0.005795 2.23 300 0.02744 1.83 0.005091 1.96 400 0.02709 1.81 0.005026 1.93 500 0.02515 1.68 0.004667 1.79 600 0.02511 1.67 0.004658 1.79 700 0.02369 1.58 0.004395 1.69 800 0.02205 1.47 0.004091 1.57 900 0.02234 1.49 0.004144 1.59 1000 0.02204 1.47 0.004089 1.57 1100 0.02131 1.42 0.003954 1.52 1200 0.02044 1.36 0.003793 1.46 1300 0.01951 1.3 0.00362 1.39 1400 0.01856 1.24 0.003444 1.32 1500 0.01763 1.18 0.003271 1.26 1600 0.01674 1.12 0.003105 1.19 1700 0.01588 1.06 0.002947 1.13 1800 0.01508 1.01 0.002797 1.08 1900 0.01432 0.95 0.002657 1.02 2000 0.01361 0.91 0.002525 0.97 最大落地浓度 0.03124 2.08 0.005795 2.23 最大落地距离 221m 由上表的预测结果可知，本项目点源在采取环保措施时，VOCs最大落地浓度为0.03124mg/m3，占标率2.08%，HCL最大落地浓度为0.005793mg/m3，占标率2.23%，出现在221米处。 在正常排放情况下，本项目产生的VOCs以及HCL落地浓度都很低。通过预测结果可知，本项目VOCs对周边空气环境的影响较小，不会对周边的居民生活的空气环境造成明显影响。但是本项目禁止非正常排放。 VOCs污染防治措施可行性分析 1、政策要求： 根据环保部2013年5月24日起实施的《挥发性有机物污染防治技术政策》，本工程挥发性有机物环保措施应满足以下原则； 挥发性有机物污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术、严格控制含挥发性有机物的原料与产品在生产和储运过程中排放，鼓励对资源和能源的回收利用； 对生产装置排放的挥发性有机物排气宜优先回收利用，不能或不能完全回收利用的经处理后达标排放;应急情况下的泄放气可导入燃烧塔(火炬)，经过充分燃烧后排放； c.含挥发性有机物的产品使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率减少废气的无组织排放与逸散，对并收集后的废气进行回收或者处理后达标排放； d.对于高浓度VOCs，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放，对于含中等浓度的VOCs，可采用吸附 技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后排放，当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。对于含低浓度的VOCs，有回收利用价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂进行回收后达标排放;不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外线高级氧化技术等净化后达标排放。 2、常用VOCs处理方法比选 VOCs的常用处理方法有直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法、吸收法、冷凝发等。各种方法主要优缺点见表7-3： 表7-3挥发性有机物主要净化方法比较 方法 原理 优点 缺点 适用范围 吸附法 废气的分子扩散到固体吸附表面，有害成分被吸附而达到净化 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气;溶剂 可回收，进行有效利用; 活性炭的再生和补充需要花费费用在处理喷漆类废物时要预先除漆雾 适用常温、低浓度、废气量较小时的废气治理 直接燃烧法 废气引入燃烧室与火焰直接接触，使有害物燃烧生成C02和H20，使废气净化 燃烧效率高，管理容易;仅烧嘴需要经常维护，维护简单;装置占地面积小;不稳定因素小，可靠性高 处理温度高，需燃料费高;燃烧装置、燃烧室、热回收装置等设备造价高 适用于有机溶剂含量高，湿度高的废气治理 催化燃烧法 在催化剂作用下，使用有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成C02和H20而被净化 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2;装置占地面积小;NOx生成少 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命;必须进行前处理除去尘埃、漆雾等;催化剂和设备价格高 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合 吸收法 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂所吸收从而达到净化 设备费用低，运转费用少、无爆炸、火灾等危险，适宜处理喷漆室和挥发性排出废气 需要对产生废水进行二次处理。 适用于高、低浓度VOCs 冷凝法 降低有害气体的温度，能使其某些成分冷凝成液体的原理 设备、操作条件简单，回收物质纯度高 净化效率低，不能达到标准要求 适用于高浓度VOCs UV光解技术工作原理 1、利用特制的高能UV紫外线光束照射VOCs和恶臭气体，裂解VOCs和恶臭气体的分子键，瞬间打开和断裂氨、硫化氢、二硫化碳、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、三甲胺、苯乙烯以及VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，降解转变为低分子化学物，如二氧化碳和水等物质。 2、利用高能臭氧分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO2、H2O等。UV+O2→O- + O*（活性氧）O+O2→O3（臭氧）。 3、利用特制的TiO2光触媒催化氧化过滤棉，在UV紫外光的照射下，对空气进行协同催化反应，产生大量臭氧，对VOCs和恶臭气体进行催化氧化协同分解反应，使VOCs和恶臭气体降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，从而达到脱臭及杀灭细菌的目的。 UV光解技术性能综述 一、高效除恶臭：能高效去除有机物VOC、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率可达99.9%以上，脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准（GB14554-93). 二、无需添加任何物质：只需要设置相应的管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。 三、适应性强：可适应高浓度、大气量、不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。 四、运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，（每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.1度电能），设备风阻极低<30pa,可节约大量排风动力能耗。 五、无需预处理：恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等，设备工作环境温度在摄氏-30℃-65℃之间，湿度在40%-95%之间均可正常工作。 六、设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积<1平方米/处理10000m3/h风量。 七、优质进口材料：防火、防腐蚀性能高，性能稳定，使用寿命长。 八、环保高科技专利产品：采用国际上先进技术理念，通过专家及我公司工程技术人员长期反复的试验，开发研制出的，具有完全自主知识产权的高科技环保净化产品，可彻底分解恶臭气体中有毒有害物质，并能达到完美的脱臭效果，经分解后的恶臭气体，可完全达到无害化排放，绝不产生二次污染，同时达到高效消毒杀菌的作用。 由上表可知，几种方法各有优缺点，适用于不同情况的VOCs处理。根据以上污染防治政策，再针对本项目的VOCs浓度高、风量小等特点，本工程选取能有效回收VOCs，简单、成熟、投资少且能满足达标排放要求的UV光解技术对本项目产生的VOCs进行回收处理，由工程分析可知，项目经UV光解技术后外排污染物浓度能够满足《《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的污染物排放浓度要求。项目废气污染防治措施可行。 （3）大气环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为大气环境防护区域。 根据项目项目无组织排放源及相关参数（如表7-3所示），计算污染源的环境防护距离。结果显示：污染因子在场界以外没有超标，项目无组织排放大气环境防护区域在场界区域之内，故不需设立大气环境防护距离。 表7-4本项目无组织排放源排放速率 污染物名称 Qc（kg/h） Cm(mg/m3) 宽度（m） 长度（m） 排放高度 L(m) VOCs 0.0153 8.98 40 50 4m 无超标点 HCL 0.00083 0167 40 50 4m 无超标点 图7-2 VOCs大气环境防护距离 图7-3 HCL大气环境防护距离 3、声环境影响分析及治理措施 项目噪声源主要为混合机、挤出机、粉碎机等设备运转时产生的噪声，其中空压机和粉碎机为间歇运转，其他设备均连续运转，声源强度在 75～90dB(A)之间，需要采取一定的隔声、减震措施。所采取的措施有如下几个方面： ①声源治理：尽可能选用低噪声设备同时应配备相匹配的隔音降噪和设置相应的消声装置。 ②隔声吸收：将噪声较大的机械设备尽可能考虑设置于室内，部分设备则考虑如设置隔声措施防止噪声的扩散；建筑设计采用隔声材料、结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁，同时进行植物绿化，以减少噪声的影响。 ③减震措施：震动较大的设备采用减震措施，如在设备基础处理上采用相应的减震措施，减轻震动。 表7-5 主要声源及控制方案 序号 设备名称 噪声源强 持续时间 治理措施） 降噪效果 1 搅拌机 85 连续 隔声、减震 20 2 挤出机 80 连续 20 3 覆膜机 75 连续 20 4 粉碎机 80 间歇 20 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3）预测结果 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境叠加的影响，现状监测结果取平均值，输入导则计算软件，各厂界的预测结果见表7-6： 表7-6 拟建项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 序号 厂界方位 现状监测结果 贡献值 叠加值 不同距离预测值 标准值 是否达标 5m 10m 20m 1 东厂界 昼间 55.3 76.5 77.6 63.83 58.64 53.19 昼间：65 达标 2 南厂界 昼间 61.6 64.2 64.45 50.64 42.65 36.93 3 西厂界 昼间 59.4 63.4 63.53 50.85 43.83 37.46 4 北厂界 昼间 58.4 71.6 73.43 56.45 53.52 47.56 根据预测结果，表明距离项目厂界5m均能满足声环境质量标准中的3类标准要求。因此环评对本项目提出噪声控制距离为5m，同时在该范围内不应建设居民点、学校等敏感点。 从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。则本项目噪声对周围环境影响较小。 4、固体废弃物影响分析 本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾。主要包括：①生活垃圾，②不合格产品；③边角料；④收集到的粉尘；⑤一般性废包装材料；⑥废矿物油。各固体废弃物的生产情况见表7-7。 表7-7 本项目固废产生处置情况表 序号 类别 数量 废物属性 处理方式 1 生活垃圾 5.85/a 一般固废 环卫部门 2 不合格产品 10t/a 一般固废 收集重新投入生产 3 边角料 10t/a 一般固废 收集重新投入生产 4 收集到的粉尘 0.972 一般固废 收集重新投入生产 5 一般性废包装材料 3.0t/a 一般固废 收集后外售 6 废矿物油 0.1t/a 危险固废 有资质的单位处理 本项目产生的边角料、一般性废包装材料等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。 项目所产生的固体废弃物中的废矿物油属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所）设置生产车间东北角，其中一般工业固废临时贮存场所约为5m2、危废贮存场所约为0.5m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志标识、防渗、污水和废气导排、包装容器等情况。 项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。 本项目营运期产生的生活垃圾5.25t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、环境风险分析及防范措施 风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的精神，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 风险识别 物质风险识别：本项目以PVC树脂粉为主要原料，属于可燃固体，易发生火灾，燃烧后释放有害废气。 生产设施风险识别：板材在生产过程中潜在的危险主要为火灾风险，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。项目生产设施风险识别见表7-8。 表7-8 项目生产设施环境风险因素识别 序号 生产场所 主要危险 1 储存场所 火灾 2 生产车间 火灾 重大危险源辨识：根据《危险化学品重大危险源辨识》（18218-2009），本项目生产、加工、运输、使用或贮存中涉及的物料无重大危险源。 环境风险分析 ①原材料储存和产品运输风险分析 项目涉及的原材料主要是高分子材料，是可燃物质。在燃烧时的分解产物主要为CO、CO2、H2O等，CO有窒息作用，渗入肺部，导致血液中毒，因此，一旦发生火灾，需采取相应的防范治理措施，避免释放的烟雾和气体对厂区内工作人员及周边居住区村民的身体造成影响。 因项目呈固态，且无挥发、易溶的危险物质，运输过程如发生泄漏事故，易于清理，因此，项目运输过程环境风险较小。 ②加工利用过程的风险评价 类比同类项目，本项目环境污染风险主要是板材成型过程中温控系统失控，导致聚氯乙烯分解物增多；其次为项目环保设施故障，导致项目废气未经处理直排风险。针对本项目生产程可能产生的废气污染风险，建议企业选用带自动温控系统的生产设备，并采取较完善的生产管理制度，避免温控系统失灵事故的发生；环保设施需加强巡检，如出现故障状况，尽早发现，并停产修整。 环境风险防范措施及对策 相关经验说明，及早落实有效的防治措施，将会减少事故的发生和将事故可能造成的危害减小到最低程度，减轻突发性事故对水环境和生态环境的影响，以实现经济效益与环境效益的统一。 为达到以上目的，有必要从日常管理上实行全面和严格的对策措施。同时准备周密的事故应急对策，以便应付万一可能发生的事故。为此，结合本项目的实际情况，提出以下对策建议。 ①风险事故预防措施及对策 实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是完全可以避免的。因此项目首要的是加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。此外应根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，对企业的安全措施常抓不懈，将本项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。 ②物料仓储风险防范措施 设立专用库区，使其符合储存物料的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施物料的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态，并设置明显的标识及警示牌；对物料的名称、数量进行严格登记；凡储存的岗位，都应配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 ③ 生产及操作过程风险防范措施 生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故风险防范措施。突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，还将造成直接或间接的经济损失，还可能成为社会不安定的因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。 诱发突发性污染事故的因素很多，其中被认为较重要的有以下几个：设计上存在缺陷；设备质量差，或因无判废标准（或因不执行叛废标准）而过度、超时、超负荷运转；管理或指挥失误；违章操作。因此，对突发性污染事故的防治对策，除科学合理的厂址选择外，还应从以下几点严格控制和管理，加强事故防范措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。 ④风险有毒气体的防范措施 A安全教育培训和宣传：PVC燃烧产生各种毒害气体，企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。 B加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。一是在可能产生有毒气体的场所设置报警仪；二是采取通风、检测等安全措施；三是为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设备；四是危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 C建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案：PVC燃烧可能产生各种有毒气体中毒事故，企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 ⑤末端处置过程风险防范措施 1）废气、废水等末端治理措施必须确保日常正常运行，如发现人为原因不开启环保治理设置，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 2）为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 3）废气处理岗位严格按照操作规程进行，确保废气处理效果。 4）对废气治理设施进行定期检修（每周至少一次），保证其正常运行，同时，为了确保废气净化设施的电力供应，本环评要求： 如果全厂停电，停止生产，无污染物产生。为确保安全，风机仍然继续运转（采用应急发电机）。风机出现故障时，备用风机立即启动。 ⑥ 其他防范措施 厂区内应按照规范的要求配置手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。按规范要求配备足够的正压式防毒面具。 风险评价结论 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 （5）应急预案 ①明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用；环境应急工作组负责现场所需抢险物资的搬运及现场抢救工作，做好各小队之间的协调配合工作。迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故发生，果断控制或切断事故灾害链。 ②明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人；负责人负责应急救援指挥工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进行紧急决断，协调副总指挥工作内容，向上级领导报告事故及对事故的处理情况。 ③确认可能发生的事故类型、地点；定期组织隐患排查治理，公司对仓库、重要生产设备、设施和场所采取24小时值班巡检和不定期检测等方式进行监控；遵循“早发现、早报告、早处置”的原则对异常情况及早处置。建设单位应编制危险废物装卸作业严格按照规程操作，使用的工具可避免损坏储桶，并有相应防护装置。加强安全管理，对于从事作业的工人，应进行生产操作和安全技术教育。在生产车间里，一定要严禁烟火。 ④确定事故影响范围及可能影响的人数； ⑤确定报警方式，如电话、警报器等； ⑥明确可用于应急求援的设备、设施； ⑦明确保护措施程序；企业应建立危险源的管理制度，落实监控措施。分析汇总数据，并建立危险源台帐、档案。对区域内容易引发突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对环境危险源、危险区域采用人工和自动监控。 ⑧做好事故后的恢复工作程序； ⑨做好培训与演练。 综上所述，本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 6、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 b、建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 7、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-9 环境监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 大气 厂界、项目排气筒 VOCs、HCL、颗粒物 每年一次 废水 项目废水总排放口 COD、氨氮 每年一次 噪声 厂界 连续等效A声级 每年一次 固废 \ 危险废物台账 每年一次 环境监测工作可委托当地监测站监测。 8、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目主要排放废水为生活污水，并且进入汨罗市城市污水处理厂进行深度处理，由于项目自身污水排放量较小，成分单一，且处置去向明确，故建议本项目不单独申请水总量指标；本项目废气产生VOCs、粉尘、HCL。因粉尘、HCL不在国家总量指标控制因素中，故建议本项目只对VOCs申请总量控制指标如下： 污染物 本项目排放量（t/a） 总量控制指标建议（t/a） VOCs 0.84907 0.9 9、环保投资估算 该工程总投资约1000万元，其中环保投资约30万，环保投资约占工程总投资的3%，环保建设内容如表7-10所示。 表7-10 环保投资估算一览表 序号 类别 治理措施 投资（万元） 备注 1 废气 VOCs 集气罩+UV光解净化器吸附+15m排气筒 20 新建 2 粉尘 脉冲式布袋除尘器+15m排气筒 1 新建 3 油烟 抽排风设施+排烟管道 0.5 新建 3 废水 生活废水 隔油池+化粪池 -- 已建 工业废水 循环沉淀冷却池（4m*4m*2m的冷却池） 6 新建 4 噪声 基础减震、隔声罩等降噪等措施 1 新建 5 固废 危险废物 危险废物暂存间 1 新建 一般废物 垃圾桶 0.5 新建 合计 30 -- 10、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表7-11 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型 排放源 监测因子 防治措施 验收执行标准 大气 生产区域 VOCs 集气罩+UV光解净化器吸附+15m排气筒 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业有组织及无组织排放浓度限值 粉尘 脉冲式布袋除尘器+15m排气筒 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准 生活区域 油烟 油烟净化器 达到《饮食业油烟排放标准》 废水 生活污水 COD、氨氮 隔油池+化粪池 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 生产废水 冷却水 循环沉淀冷却池（4m*4m*2m的冷却池） 冷却水经循环沉淀冷却池冷却后循环使用，定期补充，不外排 固体废物 办公生活 生活垃圾 垃圾收集桶、环卫定期清运 综合利用，合理处置、达到环保要求 生产区域 一般废物 回用于生产 危险废物 暂存于危废暂存间后交由资质单位处理 噪声 生产 LeqA 设备减振底座、加强绿化 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

# 8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | VOCs | 集气罩+UV光解净化器吸附+15m排气筒 | 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业有组织及无组织排放浓度限值 |
|  |  | 粉尘 | 脉冲式布袋除尘器+15m排气筒 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准 |
|  | 食堂 | 油烟 | 抽排风设施+排烟管道 | 达到《饮食业油烟排放标准》中要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
| 固 体 废 物 | 固体废弃物 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大 |
|  |  | 不合格产品 | 收集后重新投入生产 |  |
|  |  | 边角料 |  |  |
|  |  | 收集到的粉尘 |  |  |
|  |  | 一般性废包装材料 | 收集后出售 |  |
|  |  | 废矿物油 | 有资质的单位处理 |  |
| 噪 声 | 机电设备 | 生产设备运行产生的噪声 | 各设备采取隔声、消声、基础减振等综合治理措施，经距离衰减。 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 建设单位应做好厂区、厂界的绿化工作。厂界营造绿篱，绿化树种应选择速生、吸收污染物性能好、抗污能力强的高大阔叶树种。同时对车间周围可视情况不同，种植草皮或灌木等，美化厂区环境。 |

# 9、结论与建议

一、结论 1、项目概况 汨罗市宇翔新材料经营部拟在汨罗市循环经济产业园汨罗市平桂制塑实业有限公司厂区内闲置厂房建设“年产6000吨PVC板材建设项目”，本项目租用两栋厂房，占地面积为5288m2，建筑面积5288m2。本项目年产4000吨护墙板、1000吨装饰板、1000吨线材。本项目总投资1000万元，环保投资30万元，占总投资的3%。 2、建设项目可行性分析 ①、产业政策符合性分析 本项目主要产品为PVC板材，主要生产设备如表1-4所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 ②、选址合理性分析 本项目位于汨罗市循环经济产业园汨罗市平桂制塑实业有限公司厂区内闲置厂房，建设单位已取得所在地的相关厂房租用合同，并取得湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会同意（详见附件）。结合湖南汨罗循环经济产业园区总体规划以及土地利用规划，该区域属于湖南汨罗循环经济产业园区中新材料区域，本项目为塑料板制造，不违反湖南汨罗循环经济产业园区相关产业政策。 本项目位于湖南汨罗循环经济产业园区内，项目用地属于工业用地，不侵占基本农田；项目周边无风景名胜区及自然保护区；项目周边均为湖南汨罗循环经济产业园区内企业，与周边居民均保持相当距离，且项目工艺较为简单，污染物产生量小，对周边影响较小，因此项目的建设与周边环境不相冲突。 ③、平面布局合理性分析 本项目租用厂房两栋，占地面积5288m2。厂区大门位于项目区南侧。项目的宿舍、食堂等生活区域位于项目区的西北部，项目的办公区域位于项目区的东南部，项目区的北部为原辅料仓库、粉碎区，东部为覆膜区、成品仓库，中部位生产区域与冷却循环水池。项目区的北侧为其他企业厂房，南侧为汨罗市平桂制塑实业有限公司的食堂、宿舍、办公楼。 整个厂区人流、物流分开，方便了运输。本项目厂界、相关设施、建设等与东侧龙舟南路保持了一定距离，符合相关设置要求。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周设置有绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局合理。 建设项目符合产业政策及城市总体发展规划，选址避开环境敏感点，排放污染物在采取本报告提出的措施后，对环境无明显影响，不会改变环境功能。因此从选址的敏感性、产业政策及环境影响可接受性等分析结果综合来看，在严控建设项目污染物排放量的条件下，其选址及建设具有环境可行性。 3、环境质量现状评价结论 拟建项目区空气质量中SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准；HCL满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相应的标准。项目地环境空气质量良好；周边地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准。 4、施工期环境影响 根据现场调查及企业提供的资料可知，项目租赁汨罗市平桂制塑实业有限公司厂区内闲置厂房等基础设施进行生产，不新征地，不新建建筑物；施工期仅为生产设备安装，产生污染主要为设备安装噪声等，影响较小，且随着施工期结束，其影响将减弱并消失。 5、营运期环境影响 （1）废水：本项目生产废水主要为冷却用水，拟经循环沉淀冷却池沉淀冷却后回用，定期补充损耗，不外排；生活污水依托湖南汨罗循环经济产业园现有化粪池处理后进入汨罗市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级B标准后排放到汨罗江。 （2）废气：①粉尘影响分析：项目粉尘通过脉冲布袋式除尘器，收集粉尘，后经15m排气筒排放。粉尘能达标排放，粉尘对周围环境影响不大。②VOCs、HCL影响分析：项目排放的VOCs、HCL，经集气罩+UV光解净化器吸附+15m排气筒处理，能够达标排放，对外环境影响较小。③油烟废气影响分析：建设单位采用抽排风设施+排烟管道，本项目油烟排放浓度可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求。因此本项目食堂油烟对周边环境影响较小。 （3）噪声：项目噪声主要为设备噪声，在采取调整厂区布局、减震隔声措施后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 （4）固体废弃物：边角料、不合格产品、收集到的粉尘收集后重新投入生产、生活垃圾环卫清运，实现无害化处理；危废分质分类收集于专用容器中，妥善暂存，定期交危废处置单位处置。 序号 类别 数量 废物属性 处理方式 1 生活垃圾 5.85/a 一般固废 环卫部门 2 不合格产品 10t/a 一般固废 收集重新投入生产 3 边角料 10t/a 一般固废 收集重新投入生产 4 收集到的粉尘 0.972 一般固废 收集重新投入生产 5 一般性废包装材料 3.0t/a 一般固废 收集后外售 6 废矿物油 0.1t/a 危险固废 有资质的单位处理 项目固废妥善处理，去向明确，不会产生二次污染，治理措施可行。符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定。 通过采取上述治理措施后，项目营运期产生的污染对周边环境的影响很小。 6、环境风险分析及防范措施 本项目主要环境风险源有项目以PVC树脂粉为主要原料，属于可燃固体，易发生火灾，燃烧后释放有害废气。板材在生产过程中潜在的危险主要为火灾风险，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 7、公众参与结果 通过现场调查，本项目已经取得湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会同意（详见附件），同时周边企业均为相类似企业。项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，认为本项目的建设是可行的。 8、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目主要废水为生活污水，并且进入汨罗市城市污水处理厂进行深度处理，由于项目自身污水排放量较小，成分单一，且处置去向明确，故建议本项目不单独申请水总量指标；本项目废气产生VOCs、粉尘、HCL。因粉尘、HCL不在国家总量指标控制因素中，故建议本项目对VOCs申请总量控制指标如下： 污染物 本项目排放量（t/a） 总量控制指标建议（t/a） VOCs 0.84907 0.9 9、环评总结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求： 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2、进一步合理规划和安排厂内及车间内总体布局，进一步优选防噪方案，切实落实尤其是高噪声设备的隔音、减振、降噪工作，确保厂界噪声达标，尽可能降低项目噪声对界外环境的贡献。 3、加强固体废弃物的管理，对运出固体废弃物的去向及利用途径进行跟踪管理，确保固废的有效处理处置，杜绝二次污染及转移污染。各类固废应及时清运处理，不得在厂区长期堆存。 4、定期对厂内职工进行体检，保证职工的身心健康。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日