汨环评批〔2020〕032号

关于岳阳市茂顺建材有限公司年产6000万块

多孔环保砖改扩建项目环境影响报告表的批复

岳阳市茂顺建材有限公司：

你公司《关于申请批复<岳阳市茂顺建材有限公司年产6000万块多孔环保砖改扩建项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资100万元（其中环保投资30万元），对位于汨罗市罗江镇群英村的年产5000万块多孔页岩砖项目进行改扩建,将主要原料调整为页岩、建筑渣土、煤矸石（或煤渣）、污泥、淤泥（配比为：页岩50%、建筑渣土30%、煤矸石（或煤渣）10%、污泥5%、淤泥5%），新增密闭污泥贮存间1座、滚动筛机1台、双轴搅拌机1台、原料运输车1台，更换双轴真空挤出机1台，扩大部分生产车间面积，配套完善污染防治设施，生产规模扩大至年产6000万块多孔环保砖。根据你公司委托湖南道和环保科技有限公司编制的《岳阳市茂顺建材有限公司年产6000万块多孔环保砖改扩建项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、切实做好大气污染防治工作。作业区域地面硬化，物料运输储存采取密闭或覆盖措施，防止物料遗撒和风吹雨淋造成污染。破碎、筛分产生的含尘废气使用集气罩负压收集，经布袋除尘器处理达标后通过15米高排气筒（1#）排放，隧道窑烟气经双碱法脱硫除尘器处理达标后通过35米高排气筒（2#）排放，污染物须符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2排放限值要求。污泥贮存间恶臭污染物使用抽风系统收集，经活性炭吸附处理达标后通过15米高排气筒（3#）排放，污染物须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《城镇污水处理厂 污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010）排放限值要求。通过强化设施运行管理、厂区定期喷雾洒水抑尘、及时清扫地面积尘、加强绿化等措施，确保企业边界大气污染物符合《砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013)》表3浓度限值要求。

2、认真做好水污染防治工作。脱硫除尘系统碱液循环使用，定期补充损耗，不外排；车辆清洗水经沉淀处理后作厂区地面洒水抑尘用水利用，不外排；生活污水经三格化粪池、隔油沉淀池处理后用于周边农田菜地施肥浇灌，不外排；初期雨水经沉淀处理后用于场地降尘用水，不外排。完善“雨污分流”管网和初期雨水收集处理设施，固废堆存场所、废水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排，防止污染地下水和土壤。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；严格控制物料运输装卸时间，通过夜间限制高噪作业、加强厂区绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。废砖坯、布袋除尘器收集粉尘、除尘灰渣、沉降粉尘、脱硫除尘固废、车辆清洗水沉淀池沉渣等按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求规范暂存，回用作原料；废矿物油、含油抹布等危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和总量控制。严把原料和燃料关，禁止使用高硫煤，禁止私采滥挖页岩和粘土资源，禁止将开发利用活动中剥离的、应当优先用于生态恢复的表土作原料使用，不得使用工业污水处理厂污泥及其他含危险废物的污泥或淤泥作原料；严格执行主要污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：SO2≤17.9t/a、NOx≤19.6t/a，可通过排污权交易方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，提高风险防范意识，加强运输、储存及生产各工序环节的环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件；编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年8月3日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市罗江镇环境保护站、湖南道和环保科技有限公司