汨环评批〔2020〕033号

关于湖南省楚之晟控股实业集团有限公司交通分公司

汨罗市骆驼大道工程环境影响报告表的批复

湖南省楚之晟控股实业集团有限公司交通分公司：

你公司《关于申请批复〈湖南省楚之晟控股实业集团有限公司交通分公司汨罗市骆驼大道工程环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资39293.29万元（其中环保投资772.92万元）在我市归义镇、古培镇建设汨罗市骆驼大道工程，工程起点位于汨罗市古培镇傅家冲（K0+000），对接拟建的平益高速公路汨罗南互通收费站广场出口，途径古培镇，经黄家屋与G536（K10+269.6）平交，后进入汨罗市区与罗城路平交，终点对接大众南路（K3+907.978），全长3.908千米，占地面积224600平方米，绿化面积23448平方米。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《湖南省楚之晟控股实业集团有限公司交通分公司汨罗市骆驼大道工程环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目建设符合国家产业政策，选线符合当地规划，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工程推荐路线、施工工艺、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、项目设计、施工和运营过程中必须严格执行“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，重点做好以下几项工作:

1、高度重视施工期生态环境保护。优化道路布线，合理布置取土场、弃渣场，严格控制工程临时占地，统筹安排土石方平衡，避免大填大挖，注意保护施工区域及周边的树木绿地等植被，尽量减少对当地生态环境的破坏，剥离的表土单独收集和存放，优先用于工程完工后的绿化；科学安排施工时间并尽量缩短施工周期，施工作业场地、表土堆置场等土壤裸露区域应采取避洪、护坡、遮盖等措施，防治水土流失；强化工程质量管理，切实做好相关的水土保持、拆迁安置和施工完成后取土场、表土堆置场等的生态恢复工作，避免二次施工对环境造成影响。

2、切实做好大气污染防治工作。认真落实蓝天保卫战等相关规定要求，优化运输路线和运输方式，通过采取硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、清洗车辆等措施，切实做好施工期间扬尘污染防治工作；工程建设采用商品混凝土和商品沥青混凝土，不在现场设置搅拌站，渣土、建筑垃圾、物料等应使用尾气达标车辆运输并采取覆盖措施，强化大众中学、沿线居民点等敏感目标附近路段的施工扬尘污染防治措施，防止遗撒、扬尘等造成环境污染。颗粒物、沥青烟需满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

3、认真做好水污染防治工作。施工场地设置隔油池和沉淀池，车辆设备冲洗水等各类施工废水经隔油沉淀处理后回用或作为施工场地洒水抑尘用水利用，不外排；施工人员租赁汨罗市城区民房生活，生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准后排入市政管网，进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理。

4、采取措施防止噪声污染扰民。合理布局施工现场，规范施工场地管理，尽量选用低噪声的先进设备和工艺，高噪设备采取减振降噪措施，施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；优化物料运输路线，加强车辆设备维护，合理安排施工作业和运输装卸时间，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的，必须取得有关主管部门证明并公告附近居民；通过在扰民路段设置隔声屏障、噪声敏感目标路段设立禁鸣警示标志、加强道路两侧绿化等措施，确保工程建成投入使用后不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。建筑垃圾尽量资源化利用，无法利用的应按行业主管部门要求及时清运处置，执行《汨罗市城市建筑垃圾运输处置管理暂行办法》相关规定；废建材包装物、边角余料等按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求规范暂存，外售综合利用；废矿物油等危险废物须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。严格按照法律法规和技术规范要求设计施工，采取措施确保交叉道路、管线正常使用；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的突发环境事件，编制包括危险化学品、危险废物运输车辆交通事故在内的突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保各类突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

四、如你公司在报批该项目环评文件过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年8月7日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、归义镇环境保护站、古培镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司