汨环评批〔2020〕036号

关于湖南坤凯节能科技有限公司集中供热（一期）4t/h成型生物质颗粒燃料锅炉建设项目环境影响报告表的批复

湖南坤凯节能科技有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南坤凯节能科技有限公司集中供热（一期）4t/h成型生物质颗粒燃料锅炉建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟投资400万元（其中环保投资35万元），在汨罗高新技术产业开发区弼时片区新塘路东侧，租用湖南优冠体育材料有限公司（以下简称“优冠公司”）二期工程新建厂房，建设集中供热（一期）4t/h成型生物质颗粒燃料锅炉建设项目。项目主要建设内容为新建一台4t/h燃成型生物质颗粒燃料蒸汽锅炉,配套辅助工程及环保工程，为优冠公司生产提供集中供热服务。该项目仅在园区天然气管网暂未接通的过渡阶段运行，园区天然气管网接通后，应立即将燃生物质锅炉更换为燃天然气锅炉，改用天然气为燃料。项目占地面积400平方米，建筑面积400平方米。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《湖南坤凯节能科技有限公司集中供热（一期）4t/h成型生物质颗粒燃料锅炉建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。项目不设办公生活区，员工工作及生活均依托优冠公司相关设施。锅炉定期排污水及软水器反冲洗水经沉淀池处理后用于补充脱硫塔系统用水，不外排；锅炉冷凝水经收集池收集后用于补充优冠公司车间生产用水，不外排。固体废物堆存场所、废水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排，防止对周边水环境和土壤造成污染。

2、切实做好大气污染防治工作。项目锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉燃烧废气经多管除尘、高温布袋除尘器、脱硫塔处理达标后，通过不低于35米高排气筒排放，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值；按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护锅炉燃烧废气永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。

- 采取措施防止噪声污染扰民。锅炉及配套设施合理布局，尽量选用低噪先进设备并加强保养，鼓风机、引风机等高噪设备须安装减振基座和消声隔音装置，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，通过加强厂区周边绿化、严格控制生产时间等措施，确保产生的噪声不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

- 规范固体废物的暂存处置。除尘器收集灰分、燃烧炉渣等按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求分类收集，规范暂存，外售具备相关能力的单位资源化利用；废树脂属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交由生产厂家回收处理；一般性废包装物、生活垃圾、沉淀池沉渣交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：S02≤0.6t/a、NOx≤1.2t/a,可通过排污权交易方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年8月7日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心、湖南德顺环境服务有限公司