汨环评批〔2020〕037号

关于湖南新雅厨具设备有限公司年产500台节能灶和4000件不锈钢产品（2000件不锈钢工作台、1200件不锈钢洗池、800件不锈钢油烟灶）建设项目环境影响报告表的批复

湖南新雅厨具设备有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南新雅厨具设备有限公司年产500台节能灶和4000件不锈钢产品（2000件不锈钢工作台、1200件不锈钢洗池、800件不锈钢油烟灶）建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资1100万元，在汨罗高新技术产业开发区龙舟北路东侧，利用湖南迅刻节能科技有限公司汨罗分公司现有厂房和设备，建设年产500台节能灶和4000件不锈钢产品（2000件不锈钢工作台、1200件不锈钢洗池、800件不锈钢油烟灶）项目。该项目以普板、冷板、不锈钢板为原材料，通过下料、机加工（切割、压弯）、焊接、打蜡、组装、总检包装、成品入库等工序，生产餐饮用节能灶和不锈钢产品。占地面积46667平方米，建筑面积34050平方米。根据你公司委托湖南博咨环境技术咨询服务有限公司编制的《湖南新雅厨具设备有限公司年产500台节能灶和4000件不锈钢产品（2000件不锈钢工作台、1200件不锈钢洗池、800件不锈钢油烟灶）建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。项目车间定期人工清扫，不使用水清洗地面，无生产废水产生；食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水一同进入三格化粪池处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后排入园区污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂进行深度处理。

2、切实做好大气污染防治工作。焊接烟尘采用移动式切割（焊接）烟尘净化器吸收处理；开料、机加工、冲压成型、切割、打磨等工序产生的金属粉尘经自然沉降，采用移动式吸尘器吸收处理；固体废物储存场所采取防扬散措施，生产车间及时清扫积尘，确保无组织排放废气中的颗粒物等污染物达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）相关要求后通过专用烟道引至屋顶排放。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪设备安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求；通过限制高噪声作业时间、进一步加强厂区绿化等措施，确保产生的噪声不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。边角料和金属沉降粉尘、废打蜡海绵、焊接烟尘等及时收集，按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求规范暂存，外售具备相关处理能力的单位资源化利用；氩气空瓶全部交由气体供应厂回收利用；废机油和废液压油、机油桶、液压油桶属危险废物，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交园区环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强企业内部环境管理，实施清洁生产，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；本项目仅进行常规机加工，不涉及电镀、除油等表面处理，喷砂、喷塑工序均外委加工；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年8月11日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南博咨环境技术咨询服务有限公司