汨环评批〔2020〕073号

关于湖南丰惠肥业有限公司汨罗分公司日处理200吨畜禽粪便建设项目（改扩建）环境影响报告表的批复

湖南丰惠肥业有限公司汨罗分公司：

你公司《关于申请批复<湖南丰惠肥业有限公司汨罗分公司日处理200吨畜禽粪便建设项目（改扩建）环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资1330万元（其中环保投资60万元），在汨罗市桃林寺镇江北村大托片区第八组（G240西侧），建设日处理200吨畜禽粪便项目（改扩建）。主要改扩建内容为：新建配料车间、发酵车间，改建加工包装车间，新上轮盘翻堆机、喂料机、立式粉碎机、粉状筛分机等生产设备，配套建设污染防治设施。该项目以畜禽粪便（经养殖场干清粪、固液分离、暂存预处理后）、有机肥发酵菌、菌渣、锯末、秸秆等为原辅材料，通过配料混合、堆肥发酵、粉碎、筛分、包装等工序，制成生物有机肥外售。项目占地面积5000平方米，建筑面积3500平方米，建成后达到年产7万吨生物有机肥的生产规模。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《湖南丰惠肥业有限公司汨罗分公司日处理200吨畜禽粪便建设项目（改扩建）环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。施工废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗和洒水抑尘，不外排。工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失；剥离的表土单独收集和存放，符合条件的优先用于土地复垦或绿化等；装修施工选用环保型建筑材料，施工期产生的固废尽量综合利用。

2、认真做好水污染防治工作。本项目无生产废水外排，冷凝水经喷淋塔循环池收集后用于补充喷淋塔用水，畜禽粪便渗滤液经收集池收集后采用秸秆、锯末、菌渣等辅料吸附后回用于生产。生活污水依托厂内原有设施处理后用于周边菜地及果园施肥浇灌，不外排。完善厂区“雨污分流”管网，固体废物堆存场所、废水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排，防止对周边水环境和土壤造成污染。

3、切实做好大气污染防治工作。加强生产全过程管理，畜禽粪便使用槽车密闭运输，减少泄露遗撒及恶臭外逸；车间内封闭作业，定时喷洒除臭剂，物料尽可能采用密闭输送带输送，杜绝“跑冒滴漏”。项目配料混合、发酵工序和粉碎、筛分工序产生的废气分别通过集气罩收集并经喷淋塔、UV光解、活性炭（两套装置）处理达标后，一并通过不低于15米高的排气筒（3#）排放。外排废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准和无组织排放监控浓度限值，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1二级新扩改建标准和表2恶臭污染物排放标准值。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序优化布局，东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中4类功能区标准，其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类功能区标准。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。喷淋塔沉渣定期打捞后作原料回用于生产，一般性废包装材料等按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求分类收集，规范暂存，外售具备相关能力的单位资源化利用；废UV灯管、废活性炭属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年12月16日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市桃林寺镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司