汨环评批〔2020〕078号

关于湖南瑞福莱交通科技有限公司年产一千万台瑞福莱智能交通设施制造开发项目环境影响报告表的批复

湖南瑞福莱交通科技有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南瑞福莱交通科技有限公司年产一千万台瑞福莱智能交通设施制造开发项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资14000万元（其中环保投资152.5万元），在汨罗高新技术产业开发区弼时片区坪上路与塾塘路交汇处西北角，建设年产一千万台瑞福莱智能交通设施制造开发项目。该项目以电子线路板、发光LED、芯片、电池、太阳能板、控制器、自制塑料件、铝材、反光材料、热固性粉末涂料等为原材料，通过下料、折弯、焊接、抛光、贴膜、冲压、静电喷粉、固化、SMT、插件、组装、检测质检等工序生产交通警示灯具；以亚克力板、发光LED、反光材料、铝材等为原材料，通过雕刻、布点、粘贴反光膜、安装LED灯、下料、折弯、钻孔、组装、抛光、刻字贴膜、质检等工序生产智能交通标志；以铝材、反光材料等为原材料，通过下料、折弯、钻孔、组装、抛光、刻字贴膜、质检等工序生产道路标志牌；以钢材、实心焊丝等为原材料，通过下料、折弯、焊接、质检、外委镀锌等工序生产标志杆件；以PE、PP、TPU、PC、PS、PVC、二辛脂、二丁酯、氯化石蜡、色母、PVC复合稳定剂、配重沙、反光材料等为原材料，通过中空吹塑\挤塑\注塑等工序生产交通锥；以PE、色母、反光材料等为原材料，通过自动\手动滚塑等工序生产防撞桶/墩；以钢材、球化剂、孕育剂、热固性粉末涂料等为原材料，以铸造沙、膨润土为造型辅助材料，通过沙模制造、钢材熔化、调质、浇铸成型、去砂、喷粉、固化等工序生产铸钢减速带。项目占地面积47106.24平方米，建筑面积27151.16平方米。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《湖南瑞福莱交通科技有限公司年产一千万台瑞福莱智能交通设施制造开发项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。施工废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗和洒水抑尘，不外排。工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、认真做好水污染防治工作。间接冷却水经循环水池沉淀处理后回用，不外排；生活污水经隔油、化粪预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进行深度处理。完善“雨污分流”管网，固体废物堆存场所、废水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排，防止对周边水环境和土壤造成污染。

3、切实做好大气污染防治工作。喷粉房微负压密闭作业，配套旋风、滤芯二级装置回收粉末涂料；固化工艺废气经集气罩收集通过UV光解、活性炭吸附处理后与固化燃烧废气一并经23米高排气筒（1#）排放。铸钢减速带生产过程中的钢材熔化、造型、浇铸、去砂工序废气分别经集气罩收集通过布袋除尘器处理后一并经23米高排气筒（2#）排放，砂处理工序废气经集气罩收集通过布袋除尘器处理后经1#排气筒排放。中空吹塑、挤塑、注塑、滚塑、亚克力板布点工艺废气分别经集气罩收集通过UV光解、活性炭吸附处理后与滚塑燃烧废气一并经23米高排气筒（3#）排放，树脂类材料投料、混合和固废回用破碎、磨粉工序废气分别经集气罩收集通过布袋除尘器处理后经3#排气筒排放。亚克力板雕刻工艺废气须经设备自带布袋除尘器处理后排放。1#、2#排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准；3#排气筒颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4排放限值，其余污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准；企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放浓度限值要求；厂界废气污染物均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值；食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求后通过烟道引至屋顶排放。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序优化布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过限制高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。收集的各类粉尘、金属边角料、一般性废包装物、不合格品、边角料等按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求分类收集，规范暂存；其中不合格品、边角料可回用于生产，其余外售具备相关能力的单位资源化利用。设备维修、保养、报废过程中产生的废矿物油、废活性炭、废UV灯管等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行，规范环保设施运行台账，及时更换活性炭、UV灯管；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：SO2≤0.1t/a、NOX≤0.9t/a、VOCs≤1.3t/a；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年12月16日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心、湖南德顺环境服务有限公司