汨环评批〔2021〕010号

关于湖南省楚之晟控股实业集团有限公司年产60万吨干混砂浆和13万吨特种砂浆站建设项目环境影响报告表的批复

湖南省楚之晟控股实业集团有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南省楚之晟控股实业集团有限公司年产60万吨干混砂浆和13万吨特种砂浆站建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资10000万元（其中环保投资208万元），在汨罗市新市镇新阳社区G536北侧，建设年产60万吨干混砂浆和13万吨特种砂浆站项目。该项目以砂石、水泥、石粉、羟丙基甲基纤维素、可分散性乳胶粉等为原辅材料，通过烘干、筛分、破碎、仓贮、配料、搅拌、包装等工序，生产干混砂浆和特种砂浆。项目占地面积32219.19平方米，建筑面积18400平方米。根据你公司委托湖南道和环保科技有限公司编制的《湖南省楚之晟控股实业集团有限公司年产60万吨干混砂浆和13万吨特种砂浆站建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。严格按《湖南省砂石骨料行业规范条件（2017本）》和《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关规范要求设计建设。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。施工废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗和洒水抑尘，不外排。工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、认真做好水污染防治工作。项目无生产废水排放，车辆清洗废水经沉淀后回用，初期雨水经沉淀后用于车辆清洗及洒水抑尘。生活污水经隔油、化粪处理后就近作农肥利用，不外排。物料及固体废物堆存场所、污水处理设施及管网须防雨防渗防漏，防止废水溢排漏排，确保周边水环境安全。

3、切实做好大气污染防治工作。在保障生产安全的前提下，车间封闭作业。及时清扫地面积尘和沉降物料，运输车辆净车上路并采取覆盖措施，防止物料遗撒和扬尘污染周边环境。原辅材料、产品封闭式仓储，呼吸口配套布袋除尘器收集处理粉尘。筛分、破碎、选粉、干混砂浆搅拌工序粉尘采用集气罩收集，经布袋除尘器处理达标后，通过不低于15米高的排气筒（1#）排放；特种砂浆搅拌工序粉尘采用集气罩收集，经布袋除尘器处理达标后，通过不低于15米高的排气筒（2#）排放。颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中表2特别排放限值和表3无组织排放限值。热风炉以天然气为燃料，废气污染物需达到《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》相关标准要求后，通过不低于15米高的排气筒（3#）排放。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）相关要求后通过专用烟道引至屋顶排放。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序优化布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类区标准。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动、加强绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，收集的粉尘回用于生产，废滤袋、沉淀池底泥外售具备相关能力的单位资源化利用。废矿物油属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格落实。严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：SO2≤0.1t/a，NOx≤0.2t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2021年3月10日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市新市镇环境保护站、湖南道和环保科技有限公司