汨环评批〔2021〕012号

关于汨罗振升恒创新材料有限公司年产5万吨

新型铝合金型材项目环境影响报告表的批复

汨罗振升恒创新材料有限公司：

你公司《关于申请批复<年产5万吨新型铝合金型材项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资55000万元（其中环保投资275万元），在汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区创新大道西侧，建设年产5万吨新型铝合金型材项目，占地面积156078平方米，建筑面积138580平方米。项目以铝合金棒为原料，经加热、热剪、挤压、风冷、张力矫直、定尺锯切、时效、水洗、脱脂、无铬钝化、粉末喷涂、固化等工艺生产喷粉铝合金型材。根据你公司委托湖南道和环保科技有限公司编制的《年产5万吨新型铝合金型材项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行生态环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。施工废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗和洒水抑尘，不外排。工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”原则规范设计厂区雨水及污水管网。粉末喷涂前处理设施及管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排。生活污水经化粪池预处理、生产废水经中和调节、絮凝沉淀处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准后，排入园区污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂处理。

3、切实做好大气污染防治工作。喷涂房密闭负压作业，配套旋风、滤筒二级除尘装置回收粉末涂料，废气颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中有组织排放浓度、排放速率二级标准后,经18米高排气筒（1#）外排。固化工序有机废气经喷淋、UV光解、活性炭吸附三级处理达标后与天然气燃烧废气一并经18米高排气筒（2#）外排，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）附件1排放浓度限值。非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表1中汽车制造类排放浓度限值和表3无组织排放浓度限值。企业厂区内非甲烷总烃监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1排放浓度限值。厂界颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新扩改建标准。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求后通过烟道引至屋顶排放。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序优化布局，加强厂区和周边绿化，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类区标准。

5、规范固体废物的暂存处置。废包装物（脱脂剂、钝化剂、粉末涂料）、废液压油、废紫外线灯管、废活性炭过滤棉属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，喷涂房除尘装置粉尘收集后回用作粉末涂料，边角料、不合格产品、一般废包装材料、污水处理设施污泥分类收集后均外售综合利用。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行。本项目原辅材料中的液氨、氢氧化钠、硫酸等属危险化学品，须严格按照危险化学品相关管理要求进行贮存和使用。项目总量控制指标为：COD≤4.7t/a、NH3-N≤0.2t/a、SO2≤0.4t/a、NOx≤3.6t/a、VOCs≤0.1t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，LNG气化站需进行建设项目安全设施竣工验收。经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2021年3月10日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南道和环保科技有限公司