汨环评批〔2021〕019号

关于湖南立新石材有限公司年利用废石渣40万吨

生产砂石料建设项目环境影响报告表的批复

湖南立新石材有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南立新石材有限公司年利用废石渣40万吨生产砂石料建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资1000万元（其中环保投资80万元），在汨罗市川山坪镇青江村（原高家坊周坊村），建设年利用废石渣40万吨生产砂石料项目，占地面积9597平方米。该项目主要以你公司开采花岗岩矿产生的废石渣等为原材料，通过给料、破碎、筛分、洗砂等工序，制成碎石、机制砂等砂石骨料外售。根据你公司委托岳阳创源环保技术有限公司编制的《湖南立新石材有限公司年利用废石渣40万吨生产砂石料建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。严格按《湖南省砂石骨料行业规范条件（2017本）》和《机制砂石骨料工厂设计规范》要求设计建设。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。施工废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗和洒水抑尘，不外排；生活污水经化粪池处理后就近作农肥利用，不外排。工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、认真做好大气污染防治工作。作业场地硬化，非作业区域绿化，及时喷雾洒水，定期清扫地面积尘，厂区设置洗车平台，运输车辆净车上路并采取覆盖措施，防止物料遗撒和扬尘污染周边环境。使用自动化的先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，破碎加工区、原料库、成品库等区域厂房和皮带运输全封闭。易产尘点设置集气罩，含尘废气经负压收集、通过旋风除尘器+布袋除尘器处理达标后，经15米高排气筒排放。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准和无组织排放监控浓度限值要求。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）相关要求后通过专用烟道引至屋顶排放。

3、切实做好水污染防治工作。完善厂区“雨污分流”管网，车辆冲洗废水、初期雨水、制砂清洗废水经自建污水处理设施处理后回用于生产，不外排。生活污水经三格化粪池处理后就近作农肥利用，不外排。物料及固体废物堆存场所要采取防流失、防扬散、防渗漏措施，污水处理设施及管网须防雨防渗防漏，防止废水溢排漏排，确保周边水环境安全。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，破碎机、洗砂机等高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序优化布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动、封闭厂房、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。沉淀池污泥等按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求分类收集，规范暂存，外售综合利用。废矿物油及其沾染物属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行。严格控制原材料来源，禁止私采烂挖土砂石、石材等矿产资源。牢固树立“预防为主”的指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2021年4月16日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市川山坪镇环境保护站、岳阳创源环保技术有限公司