岳汨环评〔2022〕001号

关于汨罗市制桶厂年产12万只钢制包装桶项目

环境影响报告表的批复

汨罗市制桶厂：

你单位《关于申请批复<汨罗市制桶厂年产12万只钢制包装桶项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你单位拟投资150万元（其中环保投资12万元），在汨罗市弼时镇李家塅片区李家村5组，建设年产12万只钢制包装桶项目，用地面积约5086平方米。该项目以镀锌钢卷、冷轧钢卷、酚醛漆、稀释剂、环保密封胶等为原辅材料，通过开卷、校平，裁剪、桶身加工、桶盖加工、卷封、检漏、涂装、烘干等工序，生产钢制包装桶。根据你单位委托湖南汇恒环境保护科技发展有限公司编制的《汨罗市制桶厂年产12万只钢制包装桶项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你单位按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你单位在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。本项目无生产废水排放，水帘柜除漆雾废水经絮凝沉淀处理后回用，不外排。生活污水经隔油、化粪预处理后就近作农肥利用，不外排。

2、切实做好大气污染防治工作。严格控制溶剂型涂料和稀释剂使用量，涂料等含挥发性有机物的原辅材料须防雨防渗密闭储存，使用过程中随取随开，用后及时密闭。调漆、喷漆和烘干作业分别在密闭负压的喷漆房和烤箱内进行，喷漆房废气经水帘、水雾拦截箱、过滤棉除漆雾处理后，再与烘干废气一并经光催化氧化、活性炭吸附两级处理达标后，通过不低于15米高的排气筒排放。甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、总挥发性有机物（TVOCs）执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表1中汽车制造（其它车型）类排放浓度限值。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准和无组织排放监控浓度限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1排放限值，厂界苯系物、非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表3无组织监控点浓度限值。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中2类区标准。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间禁止高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废油漆桶、废稀释剂桶、漆渣及絮凝沉淀物、含油废抹布及手套、废过滤棉、废UV灯管、废活性炭、废润滑油等属危险废物，须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，规范环保设施运行台账，及时更换过滤棉、活性炭。加强安全生产管理，防范火灾等安全事故发生。项目使用的涂料质量需满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品 技术要求》（GB/T 38597-2020）。严格执行污染物排放总量控制制度，项目总量控制指标为：VOCs≤0.5t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2022年1月21日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市弼时镇环境保护站、湖南汇恒环境保护科技发展有限公司