岳汨环评〔2022〕010号

关于汨罗市神农茶业有限公司年加工6000吨

茶叶建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市神农茶业有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市神农茶业有限公司年加工6000吨茶叶建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资200万元（其中环保投资22万元），在汨罗市屈子祠镇新茶村原茶叶示范场一分场，建设年加工6000吨茶叶项目，占地面积5433平方米，建筑面积3890平方米。该项目主要以毛茶、新鲜茶叶为原材料，通过杀青、萎凋、揉捻、发酵、烘干、复火、筛分、拼配等工序，生产绿茶和精制茶叶。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市神农茶业有限公司年加工6000吨茶叶建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。本项目无生产废水排放，设备清洗废水经收集沉淀处理、生活污水经化粪池处理后用于周边茶园施肥，不外排。物料及固体废物堆存场所、污水处理设施及管网须防雨防渗防漏，防止废水溢排漏排，确保周边水环境安全。

2、切实做好大气污染防治工作。在保障生产安全的前提下，生产车间封闭作业，及时清扫地面积尘和沉降物料。热风炉成型生物质燃烧废气经高温布袋除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中燃煤锅炉类特别排放限值后，经不低于15米高的排气筒排放。筛分工序粉尘通过布袋除尘器、沉降室收集处理。厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新扩改建标准。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中2类区标准。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间禁止高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，制定环境保护相关制度，实行清洁生产，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强安全生产管理，防范火灾等安全事故发生。严格执行污染物排放总量控制制度，项目总量控制指标为：SO2≤0.1t/a，NOx≤0.1t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2022年3月9日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市屈子祠镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司