岳汨环评〔2022〕013号

关于汨罗市林辉再生资源有限公司年收购废旧铅酸蓄电池6万吨、新能源电池1.5万吨、废手机电池0.1万吨迁建项目环境影响报告表的批复

汨罗市林辉再生资源有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市林辉再生资源有限公司年收购废旧铅酸蓄电池6万吨、新能源电池1.5万吨、废手机电池0.1万吨迁建项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资500万元（其中环保投资52万元），在湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区天立路18号，租赁湖南合新再生资源有限公司厂房，建设年收购废旧铅酸蓄电池6万吨、新能源电池1.5万吨、废手机电池0.1万吨项目，用地面积约1000平方米。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市林辉再生资源有限公司年收购废旧铅酸蓄电池6万吨、新能源电池1.5万吨、废手机电池0.1万吨迁建项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、项目设计建设和运营管理须严格执行《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2020）、《废铅酸蓄电池回收技术规范》（GB/T 37281-2019）相关要求。严格按照项目环境影响报告表所列电池种类及数量进行收集和贮存，不得擅自变更或扩大规模。

2、认真做好水污染防治工作。电池禁止露天堆放，在车间内进行装卸作业，车间地面采取防腐、防渗措施，并采用人工或移动式吸尘器进行清扫，不得产生清洗废水。规范建设厂区雨水收集设施，初期雨水经收集处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1和表4中三级标准及园区重金属污水处理厂接管标准后，经园区重金属污水管网排入园区重金属污水处理厂进行处理。生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准后，经园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂进行处理。

3、切实做好大气污染防治工作。车间封闭管理，及时清扫地面积尘，配备排风换气系统，确保良好通风。废铅蓄电池电解液泄漏废气须经硫酸雾收集设施处理，通过15米高的排气筒排放。硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准(排放速率严格50%执行)和无组织排放监控浓度限值要求。厂界颗粒物、铅及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB 12348-2008)表1中的3类标准。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间禁止高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。收集的电解液、废抹布等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。严禁擅自倾倒电解液，拆解、破碎、丢弃废电池。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2022年3月30日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南德顺环境服务有限公司