岳汨环评〔2022〕063号

关于汨罗寰都石业有限公司汨罗市汉山矿区年开采330万吨建筑用花岗岩原矿建设项目环境影响报告表的批复

汨罗寰都石业有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市汉山矿区年开采330万吨建筑用花岗岩原矿建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司受遂昌顺科悦石业有限公司委托，拟在汨罗市弼时镇弼时村汉山，建设汨罗市汉山矿区年开采330万吨建筑用花岗岩原矿项目。主要建设内容包括露天开采区、排土场、洗车平台、管理用房、产品堆场及配套环保工程等，总投资约88700万元（含采矿权出让金），环保投资约955万元。矿区服务年限14.7年，开采面积0.3144平方千米，开采范围由9个拐点坐标圈定（经采矿许可证核准），开采标高为+266米至+100米，开采方式为山坡露天开采，主要开采工艺为铲运、钻孔、爆破、二次破碎、装载、运输，设计年开采花岗岩原矿石330万吨，其中建筑用砂230万吨、建筑用花岗岩（碎石）100万吨。根据你公司委托湖南乐帮安环科技有限公司编制的《汨罗市汉山矿区年开采330万吨建筑用花岗岩原矿建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策和相关规划，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行生态环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、严格按照《湖南省汨罗市汉山建筑用花岗岩矿资源开发利用方案》进行开采作业（本次评价不包含采矿区范围外的工业广场、破碎站、尾矿场及矿区外运输等工程内容），不得擅自变更开采方式和开采工艺，严禁越界开采和超规模开采，落实好《湖南省砂石行业绿色矿山标准（试行）》相关要求。

2、加强施工期生态环境保护。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。施工废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗或洒水抑尘，不外排。工程建设使用商品混凝土，合理安排施工进度，边施工边保护，减少施工面裸露的时间，及时跟进绿化，防止水土流失。

3、认真做好水污染防治工作。按照“雨污分流、清污分流”原则，结合开采进程合理设置并规范建设截排水沟、雨水收集沉淀池和事故应急池。车辆清洗废水和初期雨水经三级沉淀处理后综合利用，不外排；后期雨水经四级沉淀处理后进入矿区周边自然水系。员工办公生活污水经化粪池处理后就近作农肥利用，不外排。做好柴油储罐区等重点区域的防渗工作，防止对周边水环境和土壤造成污染。

4、切实做好大气污染防治工作。表土剥离、钻孔、爆破、破碎、装卸等产尘工序适时采取洒水、喷雾等降尘措施。剥离表土集中堆放至排土场，保持堆放高度低于挡土墙高；排土场和产品堆场适时采取洒水、喷雾、覆盖等抑尘措施。加强矿区运输道路养护，定期洒水保洁；运输车辆净车上路，覆盖物料并限速慢行。矿区周界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

5、采取措施防止噪声污染扰民。优化开采区平面布局，生产设备及运输车辆等尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须采取减震和隔音降噪措施，场界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB 12348-2008) 表1中的2类区排放限值。合理安排爆破、破碎、装卸、运输等作业时间，夜间严禁高噪声作业活动，确定爆破时间段并公告附近居民，确保产生的噪声不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

6、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。剥离表土作为矿区的复垦、复绿用土综合利用。废润滑油及包装容器、废含油抹布和手套等属危险废物，须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

7、全面落实生态保护修复要求。严格执行《湖南省汨罗市汉山建筑用花岗岩矿矿山生态保护修复方案》，进一步细化并实施矿区生态保护修复计划,确保区域生态恢复良好。

8、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强安全生产管理，防范火灾、爆炸等安全事故发生。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目涉及自然资源、林业、应急管理、商务粮食等其他部门行政许可事项的，须依法取得相关行政许可后方可开工建设。

四、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

五、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2022年11月3日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市弼时镇环境保护站、湖南乐帮安环科技有限公司