岳汨环评〔2022〕064号

关于湖南新禹时代防水材料有限公司年产5千万平方米

防水材料建设项目环境影响报告表的批复

湖南新禹时代防水材料有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南新禹时代防水材料有限公司年产5千万平方米防水材料建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资20000万元（其中环保投资103.5万元）在湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区创新大道西侧，建设年产5千万平方米防水材料项目。项目以70#沥青、10#沥青、软化剂、滑石粉、SBS、无纺布、细砂、PE膜、硅油纸等为原料，通过配料、搅拌、研磨、开卷烘干、涂油、覆膜/撒砂、冷却、压花/牵引展平、卷取、检验、包装等工序生产聚酯胎和自粘防水卷材。项目分两期建设，一、二期均分别建设一条聚酯胎防水卷材生产线和一条自粘卷材生产线，两期建成后可达到年产聚酯胎防水卷材3000万平方米、自粘防水卷材2000万平方米的生产规模。根据你公司委托湖南隆宇环保科技有限公司编制的《湖南新禹时代防水材料有限公司年产5千万平方米防水材料建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。施工废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗和洒水抑尘，不外排。工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流”原则设计、建设厂区雨、污水管网。本项目无生产废水排放，冷却水经沉淀处理、喷淋水经隔油沉淀处理后均回用。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准后，经园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂进行处理。加强涉污区域的生产管理，按照“分区防控”原则落实地下水污染防治措施，重点做好涂油区、储罐区等区域的防渗工作，防止对周边水环境和土壤造成污染。

3、切实做好大气污染防治工作。涂油、覆膜/撒砂、冷却工序生产区域整体封闭负压作业，废气全面收集；与沥青储罐和软化剂储罐呼吸废气、配料搅拌及研磨工序废气，一并经水喷淋、电捕集、UV光解处理达标后，通过30米高的排气筒（DA001）排放。沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准和无组织排放监控浓度限值。导热油炉天然气燃烧废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中燃气锅炉类特别排放限值后，通过15米高的排气筒（DA002）排放。滑石粉储罐呼吸粉尘配套仓顶脉冲式布袋除尘器处理。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局。厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB 12348-2008) 表1中的3类区排放限值。合理安排生产作业和运输装卸时间，夜间限制高噪声作业活动，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。收集的沥青渣和油、废导热油和废UV灯管等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。项目总量控制指标为：SO2≤0.4t/a，NOx≤3.4t/a，VOCs≤2.8t/a。加强安全生产管理，防范火灾等安全事故发生。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2022年11月3日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南隆宇环保科技有限公司