岳汨环评〔2022〕065号

关于湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地项目

环境影响报告书的批复

湖南悦烨生态农业科技有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地项目环境影响报告书>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资31900万元（其中环保投资871万元），在汨罗市罗江镇群英村、嵩山村建设原种繁育基地项目。项目主体工程为2栋8层多功能猪舍，配套辅助及环保工程等，常年存栏母猪7200头、公猪364头，年出栏保育猪108000头、种猪68218头、肉猪3782头。根据你公司委托湖南乐帮安环科技有限公司编制的《湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地项目环境影响报告书（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告书确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告书及本批复提出的各项污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。施工废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗和洒水抑尘，不外排。工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流”原则设计、建设厂区雨、污水管网，畜禽粪污全部资源化利用，不外排。猪舍采用干清粪方式，生活污水经隔油、化粪预处理后，与猪尿液、猪舍清洗废水、设备冲洗废水、洗车废水等统一收集至项目自建污水处理站处理。污水处理站采用“固液分离+水解酸化+一级A/O+二级A/O+物化沉淀+臭氧消毒”处理工艺，处理规模为600立方米/日，配套建设1座调节池（5000立方米）和2座暂存池（10000立方米/座）。污水处理站尾水须达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中水田作物类标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596- 2001）表5标准、《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB 38400-2019）表1中其他肥料类标准后，严格按照《尾水消纳方案》进行林地和农田灌溉消纳。按照“分区防控”原则落实地下水污染防治措施，做好生产区、污水处理站等区域的防雨、防渗工作，加强涉污区域的生产管理。

3、切实做好大气污染防治工作。加强恶臭源头控制，通过改进饲料配比、及时清粪、污水处理站池体加盖或覆膜、定期喷洒除臭剂等措施，减少恶臭产生。猪舍废气全面收集，经生物除臭装置处理后通过风楼排放。洗车烘干房液化气燃烧废气经收集后通过不低于15米高的排气筒（DA001、DA002）排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）附件1排放浓度限值。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求后通过烟道引至屋顶排放。臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596- 2001）表7中排放标准。氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新扩改建标准。猪舍和污水处理站边界外200米范围内为大气环境防护区域，不得规划新建居民住宅等敏感建筑物。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局。场界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB 12348-2008) 表1中的2类区排放限值。

5、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。应急处置状态下的分娩废物和病死猪经无害化处理设施预处理后，与固体粪污、污水处理站污泥一并用于堆肥车间制作有机肥半成品，产品执行《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB 38400-2019）表1中其他肥料类标准。防疫废物和废消毒剂包装物等属危险废物，须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单和《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，制定环境保护相关制度并严格执行，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强安全生产管理，防范安全事故发生。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。落实自行监测相关要求，实时关注项目运营对周边环境的影响情况，如出现区域环境质量下降趋势，应迅速排查原因并采取有效整改措施，及时将有关情况书面报告我局。项目总量控制指标为：SO2≤0.1t/a，NOx≤0.2t/a。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告书过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2022年11月9日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市罗江镇环境保护站、湖南乐帮安环科技有限公司