岳汨环评〔2023〕015号

关于湖南尚马世星环保科技有限公司年产100台打包机建设项目环境影响报告表的批复

湖南尚马世星环保科技有限公司：

你公司《关于申请办理湖南尚马世星环保科技有限公司年产100台打包机建设项目环评审批手续的报告》及有关附件、岳阳市汨罗生态环境事务中心《湖南尚马世星环保科技有限公司年产100台打包机建设项目环境影响报告表技术评估报告》（汨环事评估〔2023〕2号）收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资200万元（其中环保投资23万元），租赁汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区罗城大道北侧、龙舟北路东侧闲置厂房，建设年产100台打包机项目，其中切割、机加、焊接、组装生产线已于2022年11月建成并投入使用，现有工程无涂装工艺，无需办理环境影响评价手续，已完成固定污染源排污登记（登记编号：91430681MA4PH49E2K001Z）。企业为提高产品防锈能力，拟在原有生产工艺基础上，新增涂装工艺，生产规模维持不变（100台/年）。项目主要以钢板、焊丝、防锈漆、稀释剂、电机、油泵、液压油、电器等为原辅材料，通过切割、钻孔、焊接、组装、涂装等工序生产打包机，用地面积约4544平方米，建筑面积约2932平方米。根据你公司委托湖南隆宇环保科技有限公司编制的《年产100台打包机建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”的要求，规范设计、建设厂区雨水及污水管网。本项目无生产废水排放，生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准和汨罗市城市污水处理厂进水水质要求后，排入园区污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂进行深度处理。

2、切实做好大气污染防治工作。防锈漆、稀释剂等含挥发性有机物的原辅材料须防雨防渗密闭储存，使用过程中随取随开，用后及时密闭。液压油密闭容器存放，配套专门的油液抽取设备。调漆、喷漆、晾干工序均在密闭负压的喷漆房内进行，确保涂装废气全面收集，经干式过滤器+两级活性炭吸附处理达标后，通过15米高的排气筒排放；甲苯、二甲苯、非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表1中汽车制造类排放浓度限值，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级（严格50%）标准。切割、钻孔、焊接车间封闭作业，焊接废气采用焊接烟尘净化器处理，及时清扫地面积尘和沉降物料。厂区挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019) 附录A表A.1排放限值。厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，苯系物、非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表3无组织监控点浓度限值。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求后通过烟道引至屋顶排放。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，对产生噪声的设备和工序合理布局，对主要的声源设备采取减振、隔声、消音降噪措施。南侧与其他侧厂界环境噪声分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中的4类、3类区排放限值。合理安排生产作业和运输装卸时间，夜间禁止高噪声作业活动，进一步加强厂区和周边绿化，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。按“减量化、资源化和无害化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立健全固体废物产生、储存、处置管理台帐。本项目产生的废活性炭、废切削液、废涂料桶和废油桶、废过滤棉等危险废物，严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置危险废物暂存场，及时交有资质的单位处置，并做好转移联单工作；一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

# 5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，加强安全生产管理，防范火灾等安全事故发生。项目使用的涂料质量需满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品 技术要求》（GB/T 38597-2020）。建立健全污染防治设施运行管理台账，及时更换活性炭和过滤棉，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。按照《报告表》提出的监测计划，做好项目营运期的环境监测工作。项目总量控制指标为：VOCs≤0.1t/a。加强安全生产管理，防范火灾等安全事故发生，牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

# 三、你公司须按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的规定及时进行排污许可登记变更。

# 四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

六、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2023年5月5日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南隆宇环保科技有限公司